ECOMOST s.r.o.,  Budovatelů 2957, 434 01 Most

Oznámení záměru

s obsahem a rozsahem dle přílohy č.4

zákona č.100/2001 Sb.

o posuzování vlivů na životní prostředí

Obchodní centrum Ústí nad Labem – Střekov

#### Most květen 2011

# Obsah

## ČÁST A

### Údaje o oznamovateli

1.Obchodní firma

2. IČ

3. Sídlo (bydliště)

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

## ČÁST B

#### ÚDAJE O ZÁMĚRU

I.Základní údaje

- Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

- Kapacita (rozsah ) záměru

- Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

- Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

- Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

- Popis technického a technologického řešení záměru

- Předpokládaný termín zahájení realizace řešení záměru

- Výčet dotčených územně samosprávných celků

- Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato

rozhodnutí vydávat

II. Údaje o vstupech

- Půda (například druh, třída ochrany, velikost záboru)

- Voda (například zdroj vody, spotřeby)

- Ostatní surovinové a energetické zdroje (například druh, zdroj, spotřeba)

- Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba souvisejících staveb)

##### III. Údaje o výstupech

- Ovzduší (například přehled zdrojů znečišťování, druh a množství emitovaných škodlivin, způsoby a účinnost zachycování znečišťujících látek)

- Odpadní vody (například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich účinnost)

- Odpady (například přehled zdrojů odpadů, kategorizace a množství odpadů, způsoby nakládání s odpady)

- Ostatní (například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy – přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení)

- Doplňující údaje (například významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)

ČÁST C

#### ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

- Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území (například systémy ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky, území historického, kulturního nebo archeologického významu, území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území)

- Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území (například ovzduší a klima, vody, půda, horninové prostředí a přírodní zdroje, fauna a flóra, ekosystémy, krajina, obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní památky)

- Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

## ČÁST D

#### KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVU ZÁMĚRU

###### NA OBYVATELSTVO A  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ

##### I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

a hodnocení jejich velikosti a významnosti

- Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

- Vlivy na ovzduší a klima

- Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

- Vlivy na povrchové a podzemní vody

- Vlivy na půdu

- Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

- Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

- Vlivy na krajinu

- Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

##### II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich

velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

III. Charakteristika enviromentálních rizik při možných haváriích a nestandardních

stavech

IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci

nepříznivých vlivů na životní prostředí

##### V.  Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích podkladů při hodnocení

- vlivů

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při

zpracování dokumentace

## ČÁST E

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Údaje podle částí B, C, D, F, G a H se uvádějí v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem předloženou variantu řešení záměru.

## ČÁST F

#### ZÁVĚR

## ČÁST G

#### VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

## ČÁST H

#### PŘILOHY

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace (ke skutečnostem jiným a novým vzhledem k oznámení) a dále například přílohy mapové, obrazové a grafické.

Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžádáno podle § 45 i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

Datum zpracování dokumentace:

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele dokumentace a osob, které se podílely na zpracování dokumentace:

Podpis zpracovatele dokumentace:

## ČÁST A

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1.  Obchodní firma                                  Saller Eta Estate CZ s.r.o.

2.  IČ :		                                           28692641

3.  Sídlo (bydliště)                                   Obchodní zóna 266, 431 01 Otvice

- Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

Ing. Milan Steňko

SM PROJEKT spol. s r.o.

Blatenská 2906, 430 03 Chomutov

Tel.: 474 624 366

## ČÁST B

ÚDAJE O ZÁMĚRU:

## Základní údaje :

1.  Název záměru                         Obchodní centrum Ústí nad Labem – Střekov

Dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. byl záměr zařazen do kategorie II / 10.6

2.  Kapacita (rozsah) záměru

Záměrem investora je vybudování obchodního centra, který počítá se stavbou tří samostatných dvoupodlažních objektů ( SO 101, SO 102, SO 103 ), v prvním podlaží bude umístěna prodejna potravin a specializované prodejny, určené k prodeji elektrospotřebičů, obuvi, textilu, podlahových krytin, drogerie apod. Jednotliví nájemci těchto prostor budou známi v budoucnu až podle uzavíraných nájemních smluv. Obecně se jedná o provozovatele typu Deichman, Takko, Okey, Sportisimo, Dm, Jysk atd.

V druhém nadzemním podlaží všech objektů budou situované prostory pro administrativu. Součástí stavby budou veškeré objekty zajišťující napojení na potřebné energie, kanalizaci, vodovod, komunikace, parkovací stání a konstrukce pro reklamní plochy.

Objekty prodejen, parkoviště, napojení na veřejné komunikace (příjezd na parkoviště) a komunikace pro pěší  budou realizovány v katastrálním území Střekov na parcele číslo :

2779/1, 2747, 2884/1, 2553/3, 2723, 2744, 2764, 2765

Orientační údaje stavby :

SO 101

Obestavěný prostor	……......................................	16 150 m3

Zastavěná plocha ……………………....................	  1 700 m2

Užitná plocha ………………………...........1.NP	  1 550 m2

Užitná plocha ………………………...........2.NP	  1 300 m2

SO 102

Obestavěný prostor…………………......................	23 500 m3

Zastavěná plocha ……............................................	  2 470 m2

Užitná plocha ………………………...........1.NP	  2 330 m2

Užitná plocha ………………………...........2.NP	  2 310 m2

SO 103

Obestavěný prostor ……………….........................	20 520 m3

Zastavěná plocha ……............................................	  2 160 m2

Užitná plocha ………………………...........1.NP	  2 010 m2

Užitná plocha ………………………...........2.NP	  1 990 m2

Zpevněné plochy  :

- Parkovací  plochy a komunikace			   6 320 m2

- Chodníky						   1 680 m2

Nezpevněné zatravněné plochy :			    2 320 m2

3.  Umístění záměru

kraj    :			Ústecký

obec  :			Ústí nad Labem

k. ú.   :			Střekov 775258

4.  Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Záměr spočívá ve výstavbě tří komerčních objektů včetně přilehlých parkovišť. Součástí stavby bude přeložka některých IS a výstavba nových IS pro obchodní centrum.

V současné době se nepočítá s žádnou kumulací s  jinými záměry.

5.    Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, hlavní důvody pro jeho výběr

Území pro výstavbu objektů obchodního centra, parkoviště a pěších komunikací je situováno na parcelách číslo:

2779/1, 2747					ostatní plocha, jiná plocha

2884/1					ostatní plocha, zeleň

2553/3, 2723, 2744, 2764, 2765.		ostatní plocha, ostatní komunikace

Pozemky jsou v současnosti nezastavěné a povrch tvoří nezpevněné plochy porostlé travinami. Terén je spádován ve směru severozápad-jihovýchod s převýšením cca 2,0m.

Navržená stavba se nachází v zastavěné části města Ústí nad Labem, v městském obvodě Střekov. Prostor staveniště je vymezený ulicí Kramoly (severozápadní hranice), ulicí Mánesova a Varšavská, Hviezdoslavova a Děčínská (jihovýchodní hranice). Jihozápadní hranicí území je ulice Národního odboje.

V současné době jsou pozemky určené pro výstavbu zcela nevyužité a nijak neudržované. Tvoří vlastně jakousi proluku mezi okolní zástavbou. V bezprostřední blízkosti se nacházejí budovy Krajského a Okresního soudu a obytná i průmyslová zástavba.

V nejbližším okolí se dosud nenachází žádný obchodní objekt obdobného charakteru.

- Popis technického a technologického řešení záměru

Zástavbu tvoří tři samostatné dvoupodlažní stavební objekty. V 1.NP SO 101 je situována  prodejna potravin, v SO 102,103 prostory pro specializované prodejny. V 2.NP všech tří objektů jsou navržené prostory pro administrativu.

Při architektonickém návrhu byla zohledněna poloha pozemků určených pro zástavbu ve vazbě na stávající objekty. Je navrženo výškové členění fasád.

SO 101

Objekt je navržen z montovaného železobetonového skeletu, nosnou konstrukci tvoří sloupy, průvlaky a předpjaté stropní panely Partek. Obvodový plášť je navržený vyzděný, atika je vytvořena obkladem ocelové konstrukce kompletizovanými panely s povrchem tvořeným barevným poplastovaným plechem, úroveň atiky je členěna do dvou výškových úrovní. Vstup do objektu je navržen z parkoviště jako bezbariérový. Na prodejní plochy navazují vnitřní dispozice, které vychází z  požadavků investora.

Objekt je dvoupodlažní, půdorysně má objekt tvar obdélníka o rozměrech 53,8 x 26,0 m, podélná osa je orientována směrem jihozápad-severovýchod. K hlavní hmotě haly budou přistaveny přístřešky krytí vstupu do provozu 1.NP včetně provozu řeznictví, zásobovací rampy a krytá přístavba schodiště a výtahu do 2.NP.

Jedná se o objekt určený pro samoobslužný prodej potravinářského a lahvového zboží a samostatný prodej masa, uzenin a lahůdek – 1.NP. V 2.NP  budou situované prostory pro administrativu.

Fasáda obrácená do ul. Kramoly a fasáda směrem do parkoviště je výškově členěna různou výškou atikového zdiva (9,0 a 12,0m), rovněž je voleno materiálové odlišení, kombinuje se vnější štuková omítka na zdivu, s povrchem z kompletizovaných panelů typu např. Kingspan. Výraz fasády je řešen rovněž barevným členěním a volbou velikosti okenních otvorů– viz. výkresová část. Vstupní schodiště a výtah do 2.NP bude kryté prosklenými stěnami na celou výšku. Směrem do tř.Národního odboje jsou v 1.NP do prodejny osazeny prosklené výkladce. Na fasádu obrácenou do tř.Národního odboje bude navazovat portál, který opticky prodlouží objekt až do Varšavské ulice (viz. Výkres pohledů v projektové dokumentaci stavby).

Prostor prodejny v 1.NP bude dispozičně rozdělen na prodejní plochu, skladovací plochu a zázemí prodejny. Zásobování bude probíhat z prostor zásobovací rampy. Veškerý provoz spojený se zásobováním bude organizován tak, aby se vyhnul nákupním špičkám.

Objekt je s vlastním napojením na inž. sítě a s vlastním měřením veškerých spotřeb.

Objekt se navrhuje s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu, vstupy do prodejny je bezbariérový.

SO 102

Půdorysně je tato část řešena v nepravidelném tvaru, s ohledem na nejlepší využití pozemku, zastavěná plocha cca 2 470m2. Světlá výška na prodejnách bude cca 3,5m, bude realizován podhled. Fasáda obrácená do ul. Kramoly a fasáda směrem do parkoviště je výškově členěna různou výškou atikového zdiva (9,0 a 12,0m), rovněž je voleno materiálové odlišení, kombinuje se vnější štuková omítka na zdivu, s povrchem z kompletizovaných panelů typu např. Kingspan. Výraz fasády je řešen rovněž barevným členěním a volbou velikosti okenních otvorů. Dělení vnitřního prostoru bude provedeno lehkými montovanými konstrukcemi, tím bude zajištěna z dlouhodobého hlediska variabilita vnitřního uspořádání.

Průčelí obrácené k parkovišti bude řešeno jako prosklené výkladce s posuvnými teleskopickými automatickými dveřmi ve vstupech. Nad vstupy do jednotlivých specializovaných prodejen budou provedeny prosklené přístřešky, nad ně budou nad jednotlivé vstupy osazeny reklamní panely 4,9x3,4m.

SO 103

Půdorysně je tato část řešena v nepravidelném tvaru, s ohledem na nejlepší využití pozemku, zastavěná plocha cca 2 160m2. Světlá výška na prodejnách bude cca 3,5m, bude realizován podhled. Fasáda obrácená do tř. Národního odboje a fasáda směrem do parkoviště je výškově členěna různou výškou atikového zdiva (9,0 a 12,0m), rovněž je voleno materiálové odlišení, kombinuje se vnější štuková omítka na zdivu, s povrchem z kompletizovaných panelů typu např. Kingspan. Výraz fasády je řešen rovněž barevným členěním a volbou velikosti okenních otvorů. Dělení vnitřního prostoru bude provedeno lehkými montovanými konstrukcemi, tím bude zajištěna z dlouhodobého hlediska variabilita vnitřního uspořádání.

Průčelí obrácené k parkovišti bude řešeno jako prosklené výkladce s posuvnými teleskopickými automatickými dveřmi ve vstupech. Nad vstupy do jednotlivých specializovaných prodejen budou provedeny prosklené přístřešky, nad ně budou nad jednotlivé vstupy osazeny reklamní panely 4,9x3,4m.

Ve specializovaných prodejnách bude probíhat samoobslužný prodej z regálů a plochy, Zásobování bude zajištěno dovozem zboží malými nákladními automobily, ze kterých bude umisťováno rovnou na prodejní plochu.

Úroveň výškového osazení objektů

SO 101  -                     	+0,000=142,00 m.n.m.

SO 103  -  		 	+0,000=141,50 m.n.m.

SO 104  -     			+0,000=142,40 m.n.m.

Technologie provozu :

Prodejna potravin bude obsahovat samoobslužný prodej, který  se bude týkat plného sortimentu potravin a lahvového zboží. Samoobslužná prodejna bude doplněna o samostatný a provozně oddělený pultový prodej masa, uzenin a lahůdek.

Maso a drůbež budou do prostor prodejny dovážené z centrálních skladů již jako hotové výrobky - naporcované a balené do potravinářských fólií. V objektu prodejny nebude docházet k porcování masa.

Pekárna  - úsek pekařství funkčně spočívá v „rozpékání pečiva“ ve standardizovaných pecích. Délky pečení jsou automaticky nastaveny pro jednotlivé skupiny zboží. Pečící plechy jsou umístěny ve speciálních vozících, na kterých probíhá ukládání zboží a následné pečení.

Pro skladování mraženého pečiva k rozpékání budou sloužit zásuvkové mrazící skříně, které budou umístěny v prostorách pekárny. Pečivo bude dodáváno mražené, balené ve folii a následně v kartonu. Teplota je automaticky nastavena a kontrolována.

Specializované prodejny budou využívané k prodeji elektrospotřebičů, obuvi, textilu, podlahových krytin, drogerie apod.

V každé z dílčích prodejen budou zaměstnáni max. 4 zaměstnanci a pro ně bude vybudováno potřebné sociální zázemí. WC budou oddělená pro muže a ženy. Denní místnost, která bude využívána rovněž pro kancelářské práce, bude vybavena kuchyňskou linkou, bude osvětlena denním světlem a bude mít přirozené nebo nucené větrání. Ostatní prostory budou větrány nuceně ventilátory. Přívod čistého vzduchu bude zajištěn přetlakem z okolního prostoru. Odtah bude zajišťován samostatným ventilátorem pro WC a šatny. Prodejní plocha bude mít zajištěnu výměnu vzduchu teplovzdušnými jednotkami VZT, které společně s podstropními vytápěcími jednotkami zajistí i vytápění prostoru.

2.NP objektu SO 101,102,103

V 2.NP budou situované pronajímatelné kancelářské prostory. Podlaží budou vybavena odpovídajícím sociálním zázemím. Přístupná budou po schodišti a osobním výtahem.

Vytápění :

Vytápění objektů bude řešeno napojením na horkovod. Potřebný topný výkon pro obchodní centrum celkem je 680 000 W  pro potřeby tepla na vytápění a větrání.

SO 101  -   :                     	 133,0 kW

SO 102  -   :      	 292,0 kW

SO 103  -   :        	 255,0 kW

Teplá užitková voda se  připraví v elektrických zásobníkových ohřívačích.

Vzduchotechnika

Pro prodejny je navrženo teplovzdušné vytápění s nuceným přívodem i odvodem vzduchu a rekuperací odváděného tepla. Toto budou zajišťovat podstropní teplovzdušné jednotky VZT. Je uvažováno se čtyřnásobnou výměnou vzduchu.

Místnosti bez přímého větrání budou mít navrženo odvětrání nucené s vývody nad střechu objektu.

Kanalizace

## Kanalizace je na pozemku navržena jako oddílná, kontaminované vody z parkoviště budou před zaústěním do dešťové čisté kanalizace vedeny přes odlučovač ropných látek.

## Hlavní sběrné stoky budou vedeny podél  objektů. Do tohoto potrubí budou zaústěny jednotlivé části vnitřní kanalizace a dešťové svody ze střechy. Na stokách budou vybudovány revizní šachty z prefa dílů.

Přeložka odlehčovací stoky DN 1600

Přes dotčený pozemek 2747 prochází kanalizační potrubí BE kruh 1600, které je ve zprávě SČVK a.s. Protože řad prochází pod navrhovanou budovou SO 102 bude nutné jej přeložit.

Napojení na stávající potrubí a lomy na trase budou provedeny v lomových revizních šachtách.  Rušené kanalizační potrubí a šachty se odstraní.

Jako materiál bude použito opět betonové potrubí DN 1600, ukládané bude na prefabrikované pražce.

Délka rušené  kanalizace BE KRUH 1600  je  cca 80,7 m.

Délka  přeložky BE KRUH 1600  je 97,5  m.

Splašková kanalizace

Přípojky splaškové kanalizace budou odvádět veškeré splaškové vody z objektu. Splaškové odpadní vody od objektu budou odváděny gravitační kanalizací z trub PVC do stávající kanalizace BE 500, BE VEJCE 500/750, která vede vždy v přilehlých v ulicích .

Hlavní sběrné stoky splaškové kanalizace budou zhotoveny z potrubí SN 8. Na  stokách budou vybudovány revizní šachty z prefa dílů.

Uložení kanalizačního plastového potrubí je v pažené rýze se svislými stěnami na pískové lože v tl.150 mm frakce 0-8 s pečlivým obsypem trubky 300 mm nad vrchol potrubí fr.0-20 a se zásypem prosátou zeminou z výkopku v zeleni a nezpevněném terénu a zásypem podřadným štěrkopískem v chodníku nebo vozovce. Zásyp je nutno hutnit po vrstvách 30 cm. Při výskytu podzemní vody bude podloží výkopu odvodněno drenážní štěrkovou vrstvou. Před zásypem rýhy se na potrubí provede zkouška vodotěsnosti.

Veškerá kanalizace bude provedena z plastových rour se zvýšenou tuhostí (únosností)– SN 8.

Dimenze potrubí jsou navrženy DN 150,DN 200 a DN 250mm.

Všechny směrové a sklonové změny na trubních trasách budou probíhat v revizních a lomových šachtách.

Nová kanalizace bude provedena v souladu s ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky a souvisejícími normami.Při provádění zemních prací je nutné se řídit ustanovením ČSN 73 3050 a zvláštními předpisy (Vyhláška ČUBP a ČBÚ 324/1990 Sb.

Dešťová kanalizace (nekontaminované vody)

Čistá dešťová kanalizace bude odvádět dešťové vody ze střechy objektu a ze zpevněných  ploch okolo nových objektů,na kterých je předpokládán minimální provoz motorových vozidel.

Dešťové vody budou odváděny svody do ležatých rozvodů buď napojením přímo do trasy potrubí a nebo přes kanalizační šachtu.

Dešťové vody se odvedou do stávající jednotné kanalizace.

Dešťová kanalizace (kontaminované vody)

Dešťové vody z povrchu komunikací–parkovacích ploch před objekty budou jímány soustavou uličních vpustí. Připojení uličních vpustí bude provedeno potrubím DN 150 a 200 mm. Potrubí bude vedeno přes kanalizační šachty  z prefa dílů do odlučovačů lehkých kapalin 3x AS TOP 30 SOR/EO/PB-SV. Tyto odlučovače jsou se sorpcí  plně průtočný – bez obtoku s maximálním průtokem 30 l/s. Tyto ORL zajišťují  výstupní koncentraci ropných látek (ukazatel NEL 05-02 mg/l). Odlučovače splňují nařízení vlády č.61/2002 Sb. Za ORL budou vyčištěné dešťové vody z parkovacích ploch  odvedeny do šachet, které budou sloužit k odběru vzorků přečištěných vod z odlučovačů ropných látek.Odběrné šachty budou mít dno snížené cca o 30 cm a potrubí do nich bude zaústěno  10 cm dovnitř,aby bylo možné odebírat vzorky přečištěných vod na kontrolu.

Odlučovač je plastový dvouplášťový výrobek, který je určený na probetonování. Pokud se ORL bude nacházet v komunikaci, provede se v něm vyztužení pro pojezd nákladních automobilů. Celá konstrukce bude zasypána původní zeminou tak, že na povrch upraveného terénu budou pouze vstupní poklopy – vodotěsné, pachotěsné. Poklopy budou kruhové o průměru 600 mm.

V průběhu projektových prací byla v důsledku vypočtenému objemu odtoku dešťových vod do veřejného řadu zjištěna potřeba realizace retenční nádrže. Tato bude umístěna pod objektem SO 103.

Výpočet velikosti retenční nádrže:

Návrh retenční nádrže je prováděn dle ČSN 75 6261 dešťové nádrže. Retenční nádrže se navrhují dle článku 7.4.1 této normy.

Dle sdělení SČVK Ústí nad Labem je navýšené množství vypouštěných, případně čerpaných vod z oblasti 20 l/s.

Vs – objem retenční nádrže

qc  - intezita deště po dobu po dobu tc odečtená na redukované čáře náhradních

intenzit dešťů v l/s/h

qo  - množství odtékající vody l/s/h 104 l/s

tc  - doba trvání deště v min.

qod  - množství čerpaných-vypouštěných vod na odtoku z nádrže  23 l/s

tod  - doba trvání odtoku v min.

15-minutový déšť – periodicita 0,5 / jednou za dva roky / - 170 l/s/h

Vs=0,06 . qo . tc – 0,06 . qod . tod

Vs=0,06 . 53 . 15 – 0,06 . 20 . 15

Vs=47,7-18 = 29,7 m3

Minimální objem  retenční nádrže je 35 m3.

Venkovní vodovod

Přeložka vodovodu

Přes dotčený pozemek p.p.č. 2779 prochází vodovodní řad OC 200mm, který je ve správě SČVK a.s. Protože řad  prochází pod navrhovanou budovou bude nutné jej přeložit. Stávající trasa byla převzata z digitálního podkladu od správce sítí. Přeložka vodovodu bude provedeny ve stejné dimenzi a zhotovena z OC potrubí.  Ocelové potrubí se odstraní. V místech,kde se bude napojovat přeložka vodovodu se provede zapření litinového potrubí proti vyjetí. Zapření se provede osazením patečního kolena na betonový blok 500/500/800 mm vždy na začátku a na konci přeložky.

Ocelové potrubí pro přeložky bude z 3 x opláštěné oceli,uvnitř cementace. Potrubí musí být dimenzováno na tlak 1,6 MPa.

Délka rušeného ocelového potrubí DN 200 je 73,1 m. Délka přeložky DN 200 je 77,5 m.

Vodovodní přípojka :

OC je rozděleno na tři samostatné úseky. Pro každý úsek bude vybudována nová vodovodní přípojka. Nové vodovodní přípojky se napojí na stávajících vodovodní řad  LT 200 mm. Na tomto řadu se vždy provede připojení pro každý  objekt(úsek) budoucího OC. Připojení se provede pomocí přírubového navrtávacího pasu  např. od f.  VODKA, HAWLE. Za napojením bude osazeno šoupě se zemní soupravou. U dvou úseků bude vybudována železobetonová vodoměrná šachta. V šachtě bude osazena vodoměrná sestava. Vodoměr je navržený např. od firmy Schumberger typu Flostar DN 80.

U zbývajícího objektu bude vodoměrná sestava umístěna uvnitř budovy v technické místnosti. Vodovodní potrubí bude z PE-HD 90/5,4mm. Dále povede vodovodní potrubí do samotných objektů a odtud se rozvede po celých prodejnách. Návrh tras vodovodu je zřejmý ze situace. Potrubí bude uložené do výkopové rýhy na pískový podsyp o mocnosti 150 mm,po uložení potrubí bude proveden pískový zásyp o mocnosti 200 mm nad vrch potrubí. Zbývající část výkopové rýhy bude zasypána výkopkem, který bude po každých 150 mm hutněn.V souběhu s potrubím povede zemnící pásek FeZn 30/4 z důvodu snadné lokalizace potrubí při event. poruše.

Velkoodběratelská trafostanice

Pro obchodní centrum bude zbudována nová velkoodběratelská trafostanice. Bude typu 2x1000-stavebně. Budou osazeny transformátory 2x1000kVA. Prostory trafostanice budou rozděleny do prostor:

- rozvodna VN-ČEZ

- rozvodna VN+NN – velkoodběratelská ( součástí bude měření na straně VN vyvedené do USM)

- trafokomora

- trafokomora

Transformátory jsou uvažovány s rezervou, rezervovaný příkon od energetiky bude 1150kW.

Rozvody NN

Z nové velkoodběratelské trafostanice budou provedeny nové rozvody NN, tyto budou provedeny pomocí kabelů NN a zasmyčkují jednotlivé pojistkové skříně na fasádách objektů.

Uložení kabelů NN ve volném terénu a chodníku: Kabely budou uloženy v pískovém loži, které bude provedeno 8cm pod kabely a 8cm nad kabely. Na pískové lože je navržena jako mechanická ochrana zákrytová deska PVC. Jako výstraha proti poškození bude položena výstražná fólie PVC červené barvy do úrovně cca 30cm pod terén. Kabely budou uloženy s krytím 70cm.Uložení kabelů NN pod komunikací: Kabely budou uloženy v PVC chráničkách, tyto budou fixovány v betonové mazanině. Kabely pod komunikací budou uloženy s krytím 1m. Při pokládce chrániček bude provedeno položení i chrániček rezervních.

Rozvody telefonu

Ze stávajícího síťového rozvaděče SR123 v Zeyerově ulici budou zasmyčkovány tel.skříně na fasádách objektů.

Předpokládaný počet tel linek.

prodejny                     26 tel.linek

kanceláře	            24 tel.linek

#### Rozvody OV

Pro osvětlení prostoru parkoviště pro zákazníky navrhujeme osadit stožáry 10m se svítidly 250W rtuťovými výbojkami. Svítidla budou osazena na dvou,troj nebo čtyřvýložnících. Osvětlení bude napojené a ovládané z rozvaděče R-OV. Tento bude umístěn u trafostanice.

#### Rozvody  VO

V rámci výstavby OC bude na spojovacích komunikacích navrženo nové veřejné osvětlení. Navrhované stožáry budou bezpaticové žárově zinkované s výškou světelného bodu 10m. Na těchto budou osazena výbojková svítidla se sodíkovým zdrojem 150W.

##### Řešení dopravy a napojení na dopravní systém

Při výstavbě OC zůstanou zachovány místní komunikace z větší části ve stávajícím stavu. Ke změně dojde v severní části ul.Hviezdoslavova, kdy bude jednosměrná komunikace mezi objekty zúžena na 4,0m a stane se součástí parkoviště. Veřejná doprava pak bude přesunuta do ul.Mánesova, kde vznikne obousměrný provoz. V ul.Varšavská mezi severní a jižní částí obchodního centra dojde ke zrušení parkovacího pruhu a zúžení komunikace na 6,5m.

U každého ze tří objektů OC bude vybudováno parkoviště pro zákazníky. Parkoviště jsou navržena s kolmým stáním o rozměrech 2,5x5,0 m, pro invalidy a rodiče s dětmi  3,5x5,0m, průjezdná obousměrná komunikace šířky 6,0-7,0m. Vyznačení parkovacích míst vodorovným dopravním značením.

Povrch parkoviště bude živičný s max.sklonem 2,0%. Parkovací místa pro zákazníky budou bezplatná. Počet parkovacích míst v severní části OC je 120 + 6 =126 p.s., v jižní části 83+5= 88p.s. Celkem tedy 203+8ZTP+3rodiče=214p.s. Vjezdy na parkoviště budou napojeny přímo na stávající komunikace.

Zásobování prodejny potravin je navrženo zajetím na parkoviště a nacouváním k zásobovací rampě. Zásobování ostatních speciálních prodejen bude řešeno také přímo z jednotlivých parkovišť.

Přístup pro pěší je navržen po stávajících a nových chodnících. Chodníky přímo navazují na vstupy do prodejen. Všechny chodníky budou s povrchem ze zámkové dlažby a s bezbariérovou úpravou. Na stávajících komunikacích v ul.Mánesova a Hviezdoslavova vzniknou nová místa pro přecházení.

Vzhledem k osazení objektu budou na jižní straně pro vyřešení výškového rozdílu vybudovány nízké opěrné stěny výšky cca 1,0m, přístup z Děčínské ul. je navržen po schodišti.

Komunikační napojení v rámci zařízení staveniště

Staveniště bude oploceno provizorním oplocením, ve kterém bude umístěna brána pro příjezd na staveniště. Přístup na stavební pozemky bude z třídy Národního odboje odbočením do Varšavské ulice. V průběhu výstavby se uvažuje s uzavírkou části Varšavské ulice mezi tř.Národního odboje a Hviezdoslavovou ulicí a částí Hviezdoslavovy ulice mezi ulicí Kramoly a Varšavskou ulicí. Z Hviezdoslavovy ulice budou provedeny sjezdy na staveniště SO 101 a SO 102. Sjezd na staveniště SO 103 se provede z Varšavské ulice. Předpokládá se, že asfaltové povrchy budou stavebním provozem poničené, proto se na uzavřených částech komunikací ve Varšavské a Hviezdoslavově ulici provedou nové asfaltové povrchy.

##### Opěrné stěny

Konfigurace terénu a navržená výšková úroveň osazení objektů si vyžádá na jihozápadní a jihovýchodní straně objektu SO 103 (ve směru ulic Národního odboje a Děčínská) vybudování nízkých opěrných stěn výšky cca 1,0m. Tyto opěrné stěny budou řešením překonání výškového rozdílu mezi stávajícím terénem, který tvoří komunikace pro pěší a výškou osazení objektu prodejny SO 103.  Dotčená parcela 2884/1.

Zemní práce

Dle zpracovaného geologického průzkumu, není na staveništi souvislá vrstva ornice. Před zahájením stavby bude tedy sejmut pouze stávající travní drn.

Výsledky provedeného geologického průzkumu prokázaly v oblasti osazení objektu základové poměry dovolující plošné založení. Předpokládá jako nejekonomičtější založení na krátké piloty.

Vzhledem ke konfiguraci terénu a výškovému osazení objektu, které je odvozeno od výškové úrovně napojení na stávající komunikace budou při hrubých terénních úpravách na staveništi prováděny jak výkopové práce, tak násypy.  Použití výkopku do násypů je dle geologického průzkumu podmíněno vytříděním, případnou recyklací materiálu.

Přebytečná zemina bude odvážena na skládku.

Bilance zemních prací bude stanovena v dalším stupni dokumentace, předběžně cca 4000m3 přebytečného výkopku.

- Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Datum zahájení stavby :  11/2011

Dokončení záměru       :  12/2012

- Výčet dotčených územně správních celků

Jediným dotčeným územně správním celkem je město Ústí nad Labem

- Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4a správních úřadů, které budou rozhodnutí  vydávat

Závěry územního a stavebního řízení :   Stavební úřad Magistrátu Ústí nad Labem.

Povolení ke kácení vzrostlých dřevin : Odbor životního prostředí Magistrátu Ústí nad

Labem.

# Údaje o vstupech

##### 1. Půda  (například druh, třída ochrany, velikost záboru)

Plocha staveniště je v součástí době tvořena volnou plochou s travním pokryvem a místy náletovými dřevinami. Humózní vrstva je minimální, místy zcela chybí. Povrch je tvořen navážkami až do hloubky cca 2 m.

Objekty prodejen, parkoviště, napojení na veřejné komunikace (příjezd na parkoviště) a komunikace pro pěší  budou realizovány v katastrálním území Střekov  na parcelách číslo :

2779/1, 2747, 2884/1- vlastník Sallerova výstavba spol s r.o., Obchodní zóna 266, 43111 Otvice

2553/3, 2723, 2744, 2764, 2765– vlastník Statutární město Ústí nad Labem, Velká hradební 2336/8, 40100 Ústí n/ Labem

Bude nutné získat souhlas vlastníků pozemků, na kterých bude provedeno napojení inženýrských sítí nebo po kterých povedou trasy inženýrských sítí.

Rozvody VN +trafostanice

2553/3, 2744– vlastník Statutární město Ústí nad Labem,

Velká hradební 2336/8, 40100 Ústí n/ Labem

2747- vlastník Sallerova výstavba spol s r.o., Obchodní zóna 266, 43111 Otvice

Rozvody NN

2779/3, 2765, 2884/5, 2553/3, 2744, 2764   – vlastník Statutární město Ústí nad Labem,

Velká hradební 2336/8, 40100 Ústí n/ Labem

2779/1, 2884/1, 2747 - vlastník Sallerova výstavba spol s r.o.,

Obchodní zóna 266, 43111 Otvice

Rozvody telefonu

2779/3, 2765, 2884/5, 2553/3, 2744, 2723, 2764, 2951, 2943

– vlastník Statutární město Ústí nad Labem,

Velká hradební 2336/8, 40100 Ústí n/ Labem

2779/1, 2884/1, 2747 - vlastník Sallerova výstavba spol s r.o.,

Obchodní zóna 266, 43111 Otvice

Přeložka telefonu -  2779/3, 2723 vlastník Statutární město Ústí nad Labem,

Velká hradební 2336/8, 40100 Ústí n/ Labem

2747 - vlastník Sallerova výstavba spol s r.o.,

Obchodní zóna 266, 43111 Otvice

Přeložka kanalizace

2744, 2553/3, 2603/1  – vlastník Statutární město Ústí nad Labem,

Velká hradební 2336/8, 40100 Ústí n/ Labem

2747 - vlastník Sallerova výstavba spol s r.o., Obchodní zóna 266, 43111 Otvice

Kanalizace

2764, 2765, 2744, 2779/3, 2553/3   – vlastník Statutární město Ústí nad Labem,

Velká hradební 2336/8, 40100 Ústí n/ Labem

2779/1, 2884/1, 2747 - vlastník Sallerova výstavba spol s r.o.,

Obchodní zóna 266, 43111 Otvice

Přeložka vodovodu

2779/5  – vlastník Statutární město Ústí nad Labem,

Velká hradební 2336/8, 40100 Ústí n/ Labem

2779/1- vlastník Sallerova výstavba spol s r.o.,Obchodní zóna 266, 43111 Otvice

Vodovod  + vodoměrné šachty

2779/3, 2765,  2764   – vlastník Statutární město Ústí nad Labem,

Velká hradební 2336/8, 40100 Ústí n/ Labem

2779/1, 2884/1, 2747 - vlastník Sallerova výstavba spol s r.o.,

Obchodní zóna 266, 43111 Otvice

Rozvody horkovodu

2779/3, 2798/5, 2765, 2744, 2723  – vlastník Statutární město Ústí nad Labem,

Velká hradební 2336/8, 40100 Ústí n/ Labem

2779/1, 2884/1, 2747 - vlastník Sallerova výstavba spol s r.o.,

Obchodní zóna 266, 43111 Otvice

Rozvody venkovního osvětlení

2764, 2765 – vlastník Statutární město Ústí nad Labem,

Velká hradební 2336/8, 40100 Ústí n/ Labem

2779/1, 2884/1, 2747 - vlastník Sallerova výstavba spol s r.o.,

Obchodní zóna 266, 43111 Otvice

Rozvody nového veřejného osvětlení

2764, 2765, 2723, 2798/5  – vlastník Statutární město Ústí nad Labem,

Velká hradební 2336/8, 40100 Ústí n/ Labem

2884/1 - vlastník Sallerova výstavba spol s r.o.,

Obchodní zóna 266, 43111 Otvice

Zastavěná plocha

Objekty :					6 260 m2

Parkoviště a komunikace :		6 320 m2

Chodníky :				1 680 m2

Plocha zeleně :				2 320 m2

###### 2. Voda (například zdroj vody, spotřeby)

Zásobování obchodního centra  bude zajištěno přípojkou z veřejného vodovodního řadu.

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje (například druh, zdroj, spotřeba)

El. energie

V rámci výstavby OC Střekov bude povedeno napojení objektů přes novou trafostanici na veřejný rozvod el. energie. Budou osazeny transformátory 2x1000kVA.

Pohonné hmoty

Největší spotřeba pohonných hmot je vázána na období výstavby. Není zatím znám harmonogram prací ani specifikace nasazené techniky, nelze tedy určit spotřebu PHM.

Vzhledem k počtu zásobovacích vozidel – cca 10, nebude spotřeba PHM v souvislosti s vlastním provozem OC významná.

Zásobování teplem

Obchodní centrum bude vytápěno horkovodem, potřebný topný výkon činí 680 000 W.

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba souvisejících staveb)

Doprava související s výstavbou záměru bude vedena po veřejných komunikacích.

Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy

Přístup na stavební pozemky bude z třídy Národního odboje odbočením do Varšavské ulice. V průběhu výstavby se uvažuje s uzavírkou části Varšavské ulice mezi tř.Národního odboje a Hviezdoslavovou ulicí a částí Hviezdoslavovy ulice mezi ulicí Kramoly a Varšavskou ulicí. Z Hviezdoslavovy ulice budou provedeny sjezdy na staveniště SO 101 a SO 102. Sjezd na staveniště SO 103 se provede z Varšavské ulice. Předpokládá se že asfaltové povrchy budou stavebním provozem poničené, proto se na uzavřených částech komunikací ve Varšavské a Hviezdoslavově ulici provedou nové asfaltové povrchy.

Doprava v době provozu OC

Pro provoz OC zůstanou zachovány místní komunikace z větší části ve stávajícím stavu. Ke změně dojde v severní části ul.Hviezdoslavova, kdy bude jednosměrná komunikace mezi objekty zúžena na 4,0m a stane se součástí parkoviště. Veřejná doprava pak bude přesunuta do ul.Mánesova, kde vznikne obousměrný provoz. V ul.Varšavská mezi severní a jižní částí obchodního centra dojde ke zrušení parkovacího pruhu a zúžení komunikace na 6,5m.

##### III. Údaje o výstupech

1.  Ovzduší (například přehled zdrojů znečišťování, druh a množství emitovaných škodlivin, způsoby a účinnost zachycování znečišťujících látek)

Vlastní provoz obchodního centra neprodukuje žádné škodliviny, které by mohly mít vliv na stav a kvalitu ovzduší.

###### Plošný  zdroj  znečištění ovzduší

Za plošně působící zdroj znečišťování ovzduší v dané lokalitě je nutné považovat provoz na parkovišti. Příjezdy a odjezdy zásobovacích nákladních automobilů vzhledem ke své denní četnosti nejsou tak významné. Jedná se o cca 10 vozidel za den, z toho 6 aut typu  AVIA, a 4 velké kamiony s návěsem.

Parkoviště u obchodního centra má celkovou kapacitu 214 parkovacích stání.  Z měření, prováděných na obdobných parkovištích lze analogií odvodit, že celkové hmotnostní toky škodlivin nebudou dosahovat limitních hodnot, s výjimkou emisí CO, kde bude mírně překročen emisní limit. Nutno však podotknout, že pro mobilní zdroje emisní koncentrační limity nejsou stanoveny. Postupným uplatněním vyhlášky Ministerstva dopravy číslo 103/1995 Sb., o pravidelných technických prohlídkách a měření emisí silničních vozidel, která vstoupila v platnost dnem 1. července 1995 a postupnou modernizací automobilového parku (zvyšování počtu vozů vybavených katalyzátory), došlo ke snížení průměrných emisí škodlivin z motorů vozidel. Tím budou změněny některé  uvedené předpoklady  a fakticky dojde ke snížení emisí zejména u kysličníku uhelnatého (CO) pod úroveň limitů.

Období výstavby

Zdroje znečišťování lze rozdělit na stacionární a mobilní. Stacionárními zdroji znečištění ovzduší jsou stavební mechanizmy pohybující se v prostoru výstavby, mobilními zdroji jsou vozidla související dopravy.

Při úpravě staveniště bude třeba provést stavební práce spočívající v první řadě  ve vyrovnání terénu a výkopových pracích na základech,  realizaci nových opěrných stěn. Založení stavby bude plošné. K těmto pracím budou použity stavební mechanismy – rýpadlo, nákladní automobily pro přepravu konstrukcí, domíchávače betonu, buldozer, jeřáb, případně další související mechanizace.

V prostoru výstavby  se bude technika pohybovat ve vzdálenosti cca 20 - 200 m od objektů Krajského soudu a Okresního soudu i od obytné zástavby v ul. Mánesova. Dalšími objekty v okolí jsou menší průmyslové objekty v zóně mezi ul. Varšavská a Děčínská.

Ovlivnění okolí  emisemi výfukových plynů lze obtížně kvalifikovat bez předcházejícího nákladného měření. Záleží na řadě vzájemně se ovlivňujících faktorů, jakými jsou např.:

- okamžité rozptylové podmínky  ( směr a rychlost větru, teplota, teplotní gradient, srážky,

vlhkost vzduchu )

- seřízení a stav motoru vozidla

- průjezdová rychlost

Vzhledem ke vzdálenosti obchodního centra od rozsáhlejší obytné zástavby a častému provětrávání celého prostoru však nebude při pohybu vozidel a mechanizace po staveništi docházet k výraznějšímu ovlivňování kvality ovzduší ve městě nebo v prostoru nejbližších obytných objektů.

K poněkud vyššímu zatížení životního prostředí výfukovými plyny nákladních vozidel by mohlo dojít při odvozu výkopové zeminy v množství cca 4 000 m3  a vozidel TBG při  betonování základů v případě nepříznivých rozptylových podmínek.

Vzhledem k převládajícímu západnímu směru větru, poměrně nízkému počtu nasazených mechanismů a jejich časovému využití  lze předpokládat, že ovzduší v nejbližším životním prostředí nebude při využití všech technických a technologických opatření zatěžováno dlouhodobě a  nad únosnou míru.

Tuhé emise

V souvislosti s dopravou připadají v úvahu především emise prachu zvířeného z povrchu vozovky. Množství prachu emitovaného tímto způsobem do okolí vozovky bude závislé na řadě vzájemně se ovlivňujících podmínkách, a to zejména na:

- okamžitých rozptylových podmínkách ( směr a síla větru, teplota, teplotní gradient, srážky, vlhkost vzduchu )

- znečištění vozovky prachem nebo materiálem, z kterého může prach vzniknout  ( rozpad při zasychání, drcení koly vozidel )

- vlhkost vozovky

- frekvence průjezdů vozidel

- průjezdová rychlost

V prostoru staveniště nelze při přepravě materiálu vzhledem ke vzdálenostem od koncentrované obytné zástavby Ústí nad Labem předpokládat  vznik takového množství prachu, které by mohlo výrazným způsobem ovlivnit kvalitu ovzduší ve městě. Není dosud znám dodavatel betonu a technologie, proto není ani určena celá dopravní trasa, kudy budou vozidla projíždět.

Realizace záměru bude mít určitý vliv na kvalitu ovzduší pouze nejbližší obytné zástavby, a to v ulicích Mánesova a Národního odboje, v jejichž  blízkosti budou projíždět nákladní vozidla. Vzhledem k pravděpodobné frekvenci jejich průjezdů, hustoty stávající dopravy a poměrně  dobrému provětrávání sledovaného prostoru nebude tento vliv nijak výrazný.

V souvislosti s možným znečištěním veřejných komunikací koly vozidel vyjíždějících z prostoru staveniště je nutno zdůraznit povinnost provozovatele, vyplývající z vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích, zajistit, aby k této situaci nedocházelo nebo tyto stavy minimalizovat. V případě, že již ke znečištění vozovky dojde, je nutno bezodkladně zajistit nápravu.

Při vlastním běžném provozu obchodního centra nebudou vznikat žádné plynné ani pevné  emise. Určité množství emisí bude vznikat pouze v souvislosti se související dopravou.

2. Odpadní vody (například přehled zdrojů  odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich účinnost)

Zdrojem odpadních  splaškových vod budou sociální zařízení jednotlivých objektů, provoz v sekci lahůdek a v pekárně objektu SO 101 a úklid prostor. Splaškové vody z těchto provozů budou napojeny na novou kanalizační přípojku a svedeny do veřejného kanalizačního řadu. Vody z provozu maso – uzeniny  budou vedeny přes odlučovač tuků.

Stanovení množství splaškových vod

Dešťové vody ze střech objektů a z venkovních ploch, kde se nepředpokládá jejich znečištění, budou svedeny do jednotné kanalizace.

Dešťové vody kontaminované z ploch parkoviště a komunikací budou svedeny přes silniční vpusti do kanalizace a přečištěny v odlučovači RL  ( 3 x AS TOP 30 SOR/EO/PB-SV).

Odtok dešťových vod úsek 1 a 2 (SO 101 A 102):

Přímo do potrubí:

Odtok dešťových vod usek 3 (SO 103) přes retenční nádrž:

STANOVENÍ PRŮTOKU DEŠŤOVÝCH VOD CELKEM

###### 3. Odpady ( například přehled zdrojů odpadů, kategorizace a množství odpadů, způsoby nakládání s odpady)

V průběhu realizace výstavby obchodního centra  lze očekávat následující odpady :

Předpokládaná tvorba odpadů během výstavby v členění podle kategorizace dle Katalogu odpadů dle Vyhlášky 381/2001 Sb.

030105	piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotříska, dýha				O

150101	papírový a/nebo lepenkový obal				O

150102	plastový obal				O

150103	dřevěný obal				O

150104	kovový obal				O

150110         obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly znečištěné

nebezpečnými látkami				N

150202	sorbent, upotřebená čistící tkanina, filtrační materiál, ochranná tkanina		N

170101	beton				O

170102	cihla				O

170103	tašky a keramika				O

170201	dřevo				O

170203	plast				O

170204         sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo

znečištěné nebezpečnými     látkami       				N

170405	železo nebo ocel				O

170407         směsné kovy				O

170411	kabely				O

170504	zemina a/nebo kameny				O

170802	sádrová stavební hmota				O

200201         biologicky rozložitelný (kompostovatelný) odpad				O

200301	směsný komunální odpad				O

200304	kal ze septiků nebo žump, odpad z chemických toalet				O

Odpad kódu 170504 zemina nebo kameny kategorie O, bude zneškodněn dle obsahu sledovaných ukazatelů na skládce odpovídající skupiny. V případě jejich nadlimitních obsahů, tedy v případě zjištění nebezpečné vlastnosti, má pak tento odpad kód 170503, název Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky a kategorii N.

Při provádění prací mohou dále vznikat odpad, které však nejsou typické pro stavební činnost a jejich vznik je odvislý od technického stavu používané techniky a pracovní kázně. Jedná se zejména o druhy  odpadů 170503, zemina nebo kameny kategorie N (zemina znečištěná ropnými látkami) a v návaznosti pak 150202, sorbent, upotřebená čistící tkanina, filtrační materiál, ochranná tkanina, kategorie N – například při provádění zemních prací, tankování PHM a pouze při sanaci místa úniku ropných látek.

Výše uvedené druhy odpadů budou shromažďovány v odpovídajících sběrných nádobách a po jejich naplnění budou odváženy k využití či zneškodnění. Nebezpečné odpady (označené symbolem N) budou shromažďovány odděleně v  plastových nádobách vyložených polyethylenovými pytli.

Vlastní nakládání s odpady si zajistí dodavatel stavby. Dodavatel stavby jako původce odpadu povede evidenci vznikajících odpadů v souladu s ustanoveními § 16 odst.1g zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech. Při kolaudaci stavby pak bude doložena evidence odpadů a vyhodnocení stavby z hlediska nakládání s odpady.

Odpady vznikající při provozu objektu

Vzhledem k charakteru hodnoceného záměru bude produkce odpadů minimální a druhová skladba bude odpovídat předpokládanému využití objektu. V rámci provozu budou vznikat následující druhy odpadů. Odpady vzniklé při servisní činnosti provozního zařízení popřípadě opravách budou řešeny v rámci smluvního stavu s dodavatelem prací co by původcem odpadů.

020202       odpad živočišných tkání				O

002203	suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování				O

020204	kal ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku				O

020601	odpady z pekárenských výrobků-surovina nevhodná ke spotřebě		                       O

080318	toner (včetně obalu)				O

130502	kaly z odlučovačů oleje				N

130503	kal z lapáků nečistot				N

150101	papírový nebo lepenkový obal				O

150102	plastový obal				O

150103	dřevěný obal	                            O

150104	kovový				O

150105	kompozitní obal				O

150106	směsné obaly				O

150107	skleněné obaly				O

150110	obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly znečištěné

nebezpečnými látkami				N

150202	sorbent, upotřebená čistící tkanina, filtrační materiál, 	ochranná tkanina

znečištěné nebezpečnými látkami				N

150203	sorbent, upotřebená čistící tkanina, filtrační materiál, 	ochranná tkanina

neuvedená pod 150202				O

160604	alkalické baterie				N

190809	směs tuků a olejů z odlučovačů obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky	O

200101	papír a/nebo lepenka				O

200102	sklo				O

200108	organický, biologicky rozložitelný kuchyňský odpad				O

200110	oděv				O

200111	textilní materiál				O

200121	zářivka a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti				N

200125	jedlý olej a tuk				O

200201	biologicky rozložitelný (kompostovatelný) odpad				O

200301	směsný komunální odpad				O

200303	uliční smetky				O

Provozovatel obchodního centra jako původce výše uvedených odpadů bude vlastní nakládání s odpady řešit ve spolupráci s oprávněnými osobami – příjemci odpadů.

Ve vztahu k plnění povinností původce odpadů se provozovatel bude řídit platnou právní úpravou v této oblasti. Zejména se jedná o vedení evidence odpadů, nakládání s nebezpečnými odpady, ohlašování produkovaných odpadů a plnění dalších povinností původce. Vnitřně bude režim nakládání s  odpady upraven směrnicí. Veškeré náležitosti budou projednány s příslušným orgánem státní správy před uvedením nákupního centra do provozu.

Pro shromažďování odpadů budou určena stálá stanoviště sběrových nádob, a to jak v prostorech s pohybem zákazníků, tak v prostorech určených pouze pro zaměstnance.

V prodejnách budou shromažďovány odpady dle druhů ve vymezeném prostoru ze strany zásobování. V prostoru budou umístěny nádoby na odpad podle druhu.

Pro likvidaci odpadu se neuvažuje s použitím drtičů odpadů.

Při uvažovaném charakteru provozu vznikne běžný komunální odpad  a organický odpad, který bude likvidován odbornou firmou na řízenou skládku.

Odpad živočišného původu z prodeje masa a masných výrobků bude shromažďován v jednorázových igelitových pytlích a skladován ve zvláštní chladničce na odpad živočišného původu, která bude označena a umístěna v chodbě u příjmu zboží.

Pravidelný odvoz živočišného odpadu bude provádět na základě smlouvy místně příslušný asanační podnik.

##### Na zboží určené k vrácení dodavateli bude vyčleněn prostor ve stávajících chladírnách – toto zboží bude viditelně označeno a nesmí být uvedeno do prodeje.

Odpadový materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N), bude shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti. Nádoby budou uloženy v uzamykatelném kontejneru.

Do odpadového hospodářství spadá také likvidace odpadu z provozu odlučovače ropných látek. Ta musí probíhat podle provozních požadavků výrobce. Likvidaci zajišťuje odborná a oprávněná firma.

Přesný popis všech odpadků bude uveden v provozním řádu odpadového hospodářství prodejny a veškerý odpad bude odvážen specializovanou autorizovanou  firmou.

Množství jednotlivých druhů odpadu není v současném stupni přípravy projektu přesně známo. Jejich likvidace bude provedena na základě smlouvy s organizacemi zabývajícími se touto činností. Zemina z výkopů bude odvážena na nejbližší deponii. Předpokládá se celkové množství ca 4 000 m3 zeminy.

Nakládání s odpady musí být v souladu se zákonem 185/2001 Sb. a vyhláškami navazujícími. Odpad bude tříděn a dle druhů a kategorií nabízen k využití nebo zajištěno jeho zneškodnění.

4. Ostatní ( například hluk a vibrace, záření, jiné výstupy – přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení)

Hluk

Hluková situace v zájmové oblasti je hodnocena hlukovou studií, která je samostatnou přílohou č.4 tohoto oznámení. Na základě provedeného místního šetření byly z mapových podkladů vybrány body představující chráněný venkovní prostor nejbližších obytných staveb.

Hluková situace v těchto výpočtových bodech byla hodnocena ve třech časových obdobích:

-     stávající hluková situace

- hluková situace v období výstavby

- hluková situace po realizaci stavby

Specifikace výpočtových bodů

| Bod č. | Ulice č.p. | Specifikace výpočtového bodu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Národního odboje 633 | 2NP - okna v 2.NP směrem k SO 101 |
| 2 | Mánesova 711 | 3NP - okna v 3.NP směrem k SO 102 |
| 3 | Národního odboje 599 | 2NP – okna v 2.NP směrem k SO 103 |

Stávající hluková situace

Stávající hluková situace byla vyhodnocena dvěma způsoby a to:

- přímým měření hluku spojeným se sčítáním dopravy po rozhodujících komunikacích tj. ulicích Národního odboje a Děčínská

- výpočtově z hustoty dopravy zjištěné při celostátním sčítání dopravy provedeném firmou ŘSD v roce 2010

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve výpočtových bodech č.1 - 3 včetně nejistoty výpočtu jsou obsaženy v následující tabulce.

Tabulka – Vypočtené hodnoty LAeq, T /dB/ ze stávající silniční dopravy

| Bod č. | Denní doba |
| --- | --- |
| 1 – Národního odboje č.p. 633 | 66,8 +/- 1,8 |
| 2 – Mánesova č.p.711 | 45,8 +/- 1,8 |
| 3 – Národního odboje č.p. 599 | 66,3 +/- 1,8 |

Pozn.:

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v bodech č.1 a 3, tj. u obytných objektů na ulici Národního odboje jsou o 1,6 dB(A) vyšší než zjištěné v průběhu přímého měření hluku dne 26.5.2011. Vzhledem k nejistotám (výpočtu +/-1,8 dB a měření +/-1,6 dB) lze však konstatovat, že výstupy z měření a  výpočet jsou v souladu.

Hluková situace období výstavby

Výstavbu lze rozdělit do několika časových období a to:

- kácení, zemní práce (skrývka zeminy ), přeložky inženýrských sítí

- výstavba  objektů a parkovišť

- dokončovací práce

Vypočtené hodnoty okamžitých hladin akustického tlaku A v časovém úseku kácení dřevin nejblíže k výpočtovému bodu včetně nejistoty výpočtu jsou shrnuty v následující tabulce.

Tabulka  - Okamžité  hodnoty LA/dB/ při  kácení nejbližších dřevin

| Bod č. | LA/dB/ |
| --- | --- |
| 1 | 61,2 |
| 2 | 66,0 |
| 3 | 62,0 |

Pozn.:

V denní době je pro chráněný venkovní prostor staveb při kácení dřevin, pokud tato činnost nebude považována za hluk ze stavební činnosti, hodnotícím časovým úsekem 8 nejhlučnějších na sebe navazujících hodin. V případě zařazení do stavební činnosti je hodnotícím časovým úsekem 14 hodin. Doba kácení jedné dřeviny je řádově v minutách. Konečné rozřezání vzrostlejší dřeviny např. v případě výpočtového bodu č.2 lze odhadnout na cca 1 hodinu. Hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A má při hodnotícím časovém úseku 8 hodin v tomto bodě hodnotu  57dB, v případě 14hodin hodnotu 55 dB.

Výsledné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v průběhu zemních prací včetně nejistoty výpočtu jsou shrnuty v následující tabulce.

Tabulka  - Vypočtené hodnoty LAeq/dB/ při  zemních pracích

| Bod č. | LAeq/dB/ |
| --- | --- |
| 1 | 61,9 +/- 2,0 |
| 2 | 62,2 +/- 2,0 |
| 3 | 61,4 +/- 2,0 |

Pozn:

Hodnota ekvivalentní  hladiny akustického tlaku A je závislá na době trvání hlučných operací. Výpočet byl proveden pro denní dobu trvání 14 hodin (hluk ze stavební činnosti). Při zkrácení časového využití budou hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A nižší než uvedené v předchozí tabulce.

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v časovém období výstavby objektů a parkovišť jsou shrnuty v následující tabulce .

Tabulka  - Vypočtené hodnoty LAeq/dB/ při  výstavbě

| Bod č. | LAeq/dB |
| --- | --- |
| 1 | 56,9 +/- 1,8 |
| 2 | 57,2 +/- 1,8 |
| 3 | 56,4 +/- 1,8 |

Hluková situace po realizaci stavby

Hluk z dopravy související s provozem centra

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A po realizaci stavby jsou obsaženy v následující tabulce .

Tabulka  - Vypočtené hodnoty LAeq/dB/ po realizaci stavby z dopravy

| Bod č. | LAeq/dB |
| --- | --- |
| 1 | 67,8 +/- 1,8 |
| 2 | 49,7 +/- 1,8 |
| 3 | 67,4 +/- 1,8 |

Příspěvek hluku z odvětrávání objektů

Ve stávajícím stupni projektové dokumentace není odvětrávání jednotlivých objektů konkrétně řešeno. Nelze tedy ani exaktně vyjádřit příspěvky hluku do jednotlivých výpočtových bodů. Výpočtové body č.1 a 3 nacházející se v ulici Národního odboje jsou od SO 101, respektive SO 103 vzdáleny cca 50 m. Útlum sférickou divergencí má hodnotu cca 34 dB(A). Vzduchotechnická zařízení budou v provozu pouze v denní dobu. Hygienický limit pro chráněný venkovní prostor staveb v denní době je 50 dB(A). Vzhledem k hodnotě  hygienickému limitu a útlumu sférickou divergencí nelze předpokládat, že provozem vzduchotechniky na objektech SO 101 a SO 103 dojde k jeho překročení.

V případě SO 102 je chráněný venkovní prostor staveb v ulici Mánesova vzdálen cca 20 m od obrysu SO 102, výpočtový bod pak cca 30 m. Vzhledem k tomu, že není znám celkový počet výduchů vzduchotechniky na SO 102,  lze pouze předepsat limitní hodnotu hladiny akustického tlaku A ve vzdálenosti 1 m od výduchu LA = 65 dB.

Při projektování vzduchotechniky by měla být dodržena následující pravidla:

-   Při  řešení  vzduchotechniky  v žádném případě  nesměrovat výduchy  směrem  k  obytné zástavbě v ul. Mánesova.

-   Věnovat zvýšenou pozornost odhlučnění instalované vzduchotechniky, včetně opatření proti přenosu chvění.

Celkové zhodnocení

Vývoj hlukové situace ve výpočtových bodech

| Bod č. | Stávající | Výstavba | Po realizaci Obchodního centra | Změna hlukové situace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zem.pr. | stavba |  |  |
| 1 | 66,8 | 61,9 | 56,9 | 67,8 | + 1,0 |
| 2 | 45,8 | 62,2 | 57,2 | 49,7 | + 3,9 |
| 3 | 66,3 | 61,4 | 56,4 | 67,4 | + 1,1 |

Ze závěru hlukové studie lze citovat:

Z vypočtených hodnot ekvivalentní hladiny akustického tlaku A je zřejmé, že:

- vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z dopravy po stávajících pozemních komunikacích nepřekračují hygienický limit

- hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,s  pro hluk ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru staveb není překročen

- po dokončení stavby nedochází k překročení hygienického limit pro chráněný venkovní prostor staveb v denní době – provoz Obchodního centra Střekov je uvažován pouze v denní době

- po realizaci stavby nedochází v konkrétních výpočtových bodech č.1 a 3 (ulice Národního odboje) k výrazné změně stávající hlukové situace, v ulici Mánesova dojde k hodnotitelné změně hlukové situace z dopravy, limit však překročen není

Vibrace

Při hutnících pracích budou vznikat vibrace, které však budou omezeny na nejbližší okolí a nebudou mít žádný vliv na okolní zástavbu.

- Doplňující údaje (například významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)

V souvislosti se záměrem nebudou prováděny žádné významné terénní úpravy. Pro vyrovnání plochy bude třeba pouze realizovat dvě nižší opěrné stěny cca 1 m. Pro násypy bude využit materiál z výkopů v místě stavby. Přebytečná zemina bude odvezena na deponii.

### V případě realizace záměru se nebude jednat o zásah do krajiny, stavba se bude nacházet v zastavěné části obce.

### ČÁST  C

### ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1.Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území

Územní systém ekologické stability a krajinný ráz

Prostor výstavby OC se nachází v plně antropogenizované oblasti. Není součástí ÚSES.

Ve vymezeném území se nenachází žádný památný strom ani evidované hnízdiště chráněného druhu ptactva. Prostor výstavby se však nachází v CHKO České středohoří.

Sluneční stráň je přírodní rezervace ev. č. 400 jižně od města Ústí nad Labem na severním okraji městské části Brná 3 km J od prostoru výstavby. Důvodem ochrany je ochrana typické geobiocenózy Českého středohoří s výraznou teplomilnou květenou.

Nejvýznamnějším prvkem ( kromě plochy CHKO ) ÚSES nejbližšího okolí záměru je neregionální vodní biokoridor Labe, protékající cca 120 m západně a severně od prostoru výstavby. Dalším blízkým  biokoridorem je tok řeky Bíliny.

Významným biocentrem je zalesněný vrch Sedlo s nadm. výškou  284 m se Střekovskou vyhlídkou, vzdálený cca 600 m JV směrem.

Vzdálenějším regionálním  biocentrem je lesní společenství na vrchu Střekov.

Významné krajinné prvky

Nejbližším významným krajinným prvkem je zejména celý Mariánský vrch. Jedná se o znělcový vrch s výškou  265 m n.m. Kdysi byla Mariánská skála poutním místem s kaplí, dnes je zde vyhlídka na město a řeku Labe. Nachází se zde také ústecká ZOO a kamenolom.

Spolu s protilehlou pravobřežní skálou Kramolna vytváří tzv. Ústeckou bránu. V místě této Ústecké brány byl na konci 20. století vystavěn nový Mariánský most přes Labe. Jedná se o velmi významné naleziště různých vzácných minerálů. Vzdálenost od prostoru výstavby OC je cca 420 m.

Vrch Střekov je od prostoru výstavby vzdálen cca 1 950 m.

Dalším VKP oblasti je tok řeky Bíliny, jejíž ústí do Labe je od prostoru výstavby OC vzdáleno cca 480 m.

Sledovaná lokalita se  nachází v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru Labe, který je nejvýznamnějším VKP lokality.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu

V uvažovaném prostoru nejsou žádné architektonické ani historické památky. Nejbližšími takovými objekty jsou  kostel Nanebevzetí P. Marie a klášter sv. Vojtěcha na levém břehu Labe ve vzdálenosti cca 560 m od prostoru výstavby.

Další historickou památkou v oblasti je zřícenina gotického hradu Střekov ze 14. století. Je vzdálena cca 2 km od prostoru výstavby.

Vzhledem k tomu, že nebudou prováděny žádné hloubkové rozsáhlejší výkopové práce, nepředpokládá se objevení žádného archeologického naleziště.

Ekologická stabilita

Některé lesní porosty v okolí Ústí nad Labem jsou dosud poškozeny kyselými dešti, které bývaly největším problémem všech horských a podhorských oblastí České republiky, případně již dosáhly svého vegetačního vrcholu.

Všechny tři sledované pozemky vznikly historicky jako stavební proluky z minulého století po provedených demolicích bloků zřejmě obytných domů.  Jedná se o rovinatý terén , upravený patrně pouze částečným pokrytím ploch po demolici zeminou.  Žádné parkové úpravy nebyly provedeny, jakási údržba se omezuje na sporadické sečení spontánně vzniklých travních porostů a úklid odpadků. Ekologická stability tedy není nijak vysoká.

Samotný provoz OC by neměl mít výrazný vliv na ekologickou stabilitu dané lokality. Nedojde k žádné významné změně využití území, provoz nebude produkovat žádné nebezpečné emise ani odpady, které by mohly ohrozit ekologickou stabilitu oblasti. Bude však nutno přistoupit ke kácení, bude se jednat o cca 25  ks vzrostlých náletových dřevin, jejichž zdravotní stav však není optimální.

Projektovaná stavba – Obchodní centrum Ústí nad Labem – Střekov - se nedostane v souvislosti s problematikou ekologické stability do rozporu se smyslem zákona České národní rady č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny.

Krajina, způsob jejího využívání

Stavba OC se bude nacházet v plně antropogenizované oblasti. Prostor je obklopen obytnou zástavbou, průmyslovými  a správními objekty a frekventovanými komunikacemi.

Nedaleko  je také soutok Labe a Bíliny. Střekov  se nachází v CHKO České středohoří.  Krajina jižním a východním směrem je využívána i k rekreaci a částečně k zemědělské výrobě. Vzdálenější Krušné hory jsou tradičně rekreační oblastí, využívanou pouze pro lesnickou činnost, ovšem nejbližší okolí Ústí nad Labem je výrazně poznamenáno zdejší průmyslovou výrobou a energetikou.

Poloha stavby v sídelní struktuře

Prostor výstavby se nachází v obci Ústí nad Labem, části Střekov. V současnosti je tvořen třemi samostatnými volnými plochami oddělenými komunikacemi.

Výstavba OC se předpokládá v prostoru vymezeném ulicí Kramoly s budovami Krajského a Okresního soudu na SZ straně, ulicí Mánesova a Varšavská  na SV a V straně, ulicí Národního odboje na JZ straně.

Nejbližší obytná zástavba se nachází v ulici Mánesova.

Chráněné oblasti a přírodní rezervace

Nejbližší a zároveň dotčenou chráněnou krajinnou oblastí je CHKO České středohoří, na jejímž území bude realizována výstavba obchodního centra.

Severovýchodním směrem cca 18 km se nachází CHKO Labské pískovce  a ještě dále  NP České Švýcarsko.

Nejbližší PO je PO Východní Krušné hory severním směrem cca  12 km.

Sledovaná lokalita se nachází v ochranném pásmu vodního nadregionálního biokoridoru Labe.

Oblasti surovinových zdrojů a jiného přírodního bohatství

Na předmětném území se nevyskytuje žádné z ložisek vyhrazeného či nevyhrazeného nerostu.

Z hlediska surovinových zdrojů se proto tento prostor nevyznačuje ve smyslu

-    zákona České národní rady č. 439/1992 Sb.

O ochraně a využití nerostného bohatství ( horní zákon) ve znění zákona č. 44/1988   Sb., se změnami a doplňky provedenými zákonem ČNR č. 541/1991 Sb.

-     vyhlášky ministerstva životního prostředí ČR č. 364/1992 Sb.

O ochraně chráněných ložiskových územích

-    žádným stupněm ložiskové ochrany

Zpracovateli tohoto „Oznámení“ není známo, že by se na toto území, kde bude realizována stavba  vyskytovalo jakékoliv přírodní bohatství.

2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

Ovzduší a klima

Klimatické faktory

Makroklimatická charakteristika:

Vyšetřované území spadá do teplé klimatické oblasti s mírnou zimou a s převládajícím západním povětřím.

Území lze popsat následujícími hodnotami:

nadmořská výška:                                                                      141,5 m

průměrná roční teplota                                                                 8,0o C

průměrná roční vlhkost                                                                70    %

průměrný roční úhrn srážek                                                       550 mm

denní průměrná teplota v nejchladnějším měsíci  (leden)        - 2,0o C

průměrná teplota vzduchu v červenci                                          18,0o C

průměrná výšky sněhové pokrývky				       20 cm

trvání sněhové pokrývky					       50 dní

průměrný počet ledových dnů			                       30

průměrný počet mrazových dnů				         100

Pro lokalitu Ústí nad Labem platí následující stabilitě členěná větrná růžice:

I. třída stability – velmi stabilní

m/s S SV V JV J JZ Z SZ bezvětří

1,7 0,14 0,25 0,46 0,26 0,34 0,26 0,41 0,04 4,14

5,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. třída stability – stabilní

m/s S SV V JV J JZ Z SZ bezvětří

1,7 0,20 0,39 1,00 0,62 0,40 0,50 1,07 0,34 7,77

5,0 0,03 0,02 0,03 0,00 0,00 0,01 0,03 0,02

11,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. třída stability – izotermní

m/s S SV V JV J JZ Z SZ bezvětří

1,7 0,22 0,44 0,64 0,36 0,24 0,42 0,87 0,47 3,62

5,0 0,97 1,85 2,73 1,44 0,53 1,83 4,73 2,15

11,0 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02

IV. třída stability – normální

m/s S SV V JV J JZ Z SZ bezvětří

1,7 0,29 0,27 0,52 0,39 0,28 0,32 0,59 0,49 3,74

5,0 2,71 3,27 0,27 2,30 1,68 4,90 8,96 5,98

11,0 0,33 0,08 1,10 0,00 0,00 0,50 1,70 0,53

V. třída stability – konvektivní

m/s S SV V JV J JZ Z SZ bezvětří

1,7 0,14 0,20 0,28 0,33 0,16 0,19 0,28 0,21 1,93

5,0 0,58 0,42 0,87 2,20 0,97 1,17 1,55 1,05

11,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Celková růžice

S SV V JV J JZ Z SZ bezvětří

5,61 7,19 11,90 7,90 4,60 10,10 20,20 11,30 21,20

Třídy rychlosti větru:

- 1. slabý vítr, tj. rozmezí rychlosti od 0 do 2,5 m/s včetně (třídní rychlost 1,7 m/s),

- 2. mírný vítr, tj. rozmezí rychlosti od 2,5 do 7,5 m/s včetně (třídní rychlost 5,0 m/s),

- 3. silný vítr, tj. rozmezí rychlosti nad 7,5 m/s (třídní rychlost 11,0 m/s).

Území je charakterizováno určitou měrou znečištění, zejména při nepříznivých rozptylových podmínkách hlavně v zimním období při inverzním zvrstvení atmosféry.

V měřící stanici ČHMÚ č. 1571 ( Ústí nad Labem – město ) byly v roce 2009 naměřeny následující imisní koncentrace ( μg/m3):

| škodlivina | max. hod. hodnota | max. denní hodnota | prům. roční hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 228,8 | 62,0 | 7,2 |
| NO2 | 127,6 | 72,2 | 26,8 |
| CO | 2 092,2 | 1 705,4 | 494,2 |
| benzen | 13,3 | 10,6 | 1,6 |
| PM10 | 268,0 | 215,2 | 31,7 |

Sledovaná oblast je jako celek z geomorfologického a klimatologického hlediska značně komplikovaná. Při zhodnocení fyzicko-geografické charakteristiky území lokality, základních rysů proudění, ventilace území, sluneční radiace a teplotní inverze lze konstatovat, že tato oblast podkrušnohoří se jako celek vyznačuje sklonem k častějšímu výskytu nepříznivých rozptylových podmínek. Inverzní situace se mohou nepříznivě projevit zvýšením pozaďové regionální koncentrace škodlivin.

Imisní situaci v lokalitě ovlivňuje různými podíly řada regionálních zdrojů, z největších např. teplárna Trmice, Spolek pro chemickou a  hutní výrobu apod. Mimo regionálních zdrojů se na znečištění zejména z lokálního hlediska  výrazně podílejí mobilní zdroje. Největší znečištění ovzduší v prostoru výstavby způsobuje zejména komunální doprava. V území je kromě frekventované komunikace Národního odboje  situován také  železniční koridor s intenzivním provozem a nedaleká vlečka do průmyslové zóny.

Velikost podílu jednotlivých zdrojů na imisní situaci je závislá na vzdálenosti konkrétního zdroje od vyšetřované lokality, na momentálních rozptylových podmínkách a směru větru.

Nejbližší velký regionální zdroj znečištění ovzduší je Společnost pro chemickou a hutní výrobu cca 1,5km západním směrem.

Voda

Z  hydrogeologického  hlediska  patří lokalita  do povodí  Labe. Dle podkladů  Hydromeorologického ústavu, oddělení hydrologie Čech, odpovídá přibližně průměrnému ročnímu průtoku hladina  133,6 m n.m., 25 – leté vodě 139,00 m n.m., a 100 – leté vodě 140,5 m n.m. v místě staveniště. Výšková úroveň staveniště je minimálně na kótě 141,50 m n.m.

V zájmovém území se nenachází žádné zařízení ve správě Povodí Ohře,  navržená stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu vodních zdrojů, jichž by se mohla dotknout a která by negativně ovlivnila  uvažovanou stavbu ani její pozdější užívání.

Nejbližšími  vodními toky jsou řeky Labe a Bílina, které se stékají cca 250 m od prostoru výstavby.

Na území nejsou evidovány zdroje podzemních vod.

Hydrogeologické poměry

Podzemní voda je v této části území vázána ve svém 1. horizontu  především na propustné fluviální sedimenty Labe nebo propustné štěrkové vrstvy deluviálního charakteru. Hlouběji ( 2. horizont ) je pak podzemní voda vázána na puklinové systémy skalních podložních hornin.

Při uvážení filtrace vody z řeky do propustných vrstev písků a štěrků ( vzhledem k zahlinění činí propustnost dle zrnitosti cca 200 cm/den ), lze předpokládat rapidní zvýšení hladiny podzemní vody na staveništi při vysoké vodě, i když je doba trvání těchto povodňových hladin 8 – 12 dní.

Půda, horninové prostředí

Údolí Labe mezi Střekovem a česko-německou hranicí představuje hluboký zářez do vulkanitů Českého středohoří a pískovců Děčínské vrchoviny. Existence hlubokého, v Děčínské vrchovině dokonce kaňonovitého úseku Labe je důsledkem dlouhodobého antecedentního zahlubování toku. Tato intenzivní hloubková eroze, reagující na místně rozdílné kerné pohyby, započala již v období miocénu a v průběhu staršího a středního pleistocénu byla opakovaně oživována dílčími tektonickými zdvihy.

Zahlubování toku bylo spojeno s intenzivním odnosem již dříve akumulovaných sedimentů, takže dnešní plošný rozsah dochovaných říčních teras již není příliš velký. Pro vlastní formování kaňonu byla přitom rozhodující skutečnost, že studovaným územím procházejí dva vzájemně se protínající tektonické systémy, z hlediska důležitosti řazené k 1. řádu.

V prvním případě se jedná o zónu  labského lineamentu, opakovaně aktivovanou již od proterozoika. Její pásmo, probíhající převážně ve směru SZ-JV, je pokračováním středosaského zlomového systému a tektonicky oslabuje přilehlý okraj Českého masivu (v této souvislosti je vhodné zmínit, že právě tudy, tj. přes širší okolí dnešního kaňonu, probíhaly ve druhohorách opakované transgrese, znamenající proniknutí epikontinentálních moří do nitra Čech).

Druhou tektonickou zónu tvoří linie krušnohorského zlomového pásma, generelně probíhající ve směru JZ- SV. Uvedené linie (včetně poruch obou zlomových polí) byly od třetihor opakovaně aktivovány. Zajímavé je, že vedle pleistocénních tektonických zdvihů, prokázaných geomorfologickým výzkumem v severní části kaňonu, byly získány poznatky o možném holocenním zdvihu, tedy fakticky o zdvihové aktivitě v posledních 10 000 letech. S velkou pravděpodobností tak jsou opakované kerné zdvihy charakteristické i pro netektonickou etapu vývoje kaňonu, přičemž jsou patrně také spojeny se zvýšenou seismicitou, zaznamenávanou na údolních svazích a v okolí.

Od jihu sledovaného úseku jsou díky intenzivní hloubkové erozi místy zastiženy svrchnokřídové pískovce, odkryté po proříznutí čedičových lávových příkrovů v jejich podloží. Známý je v této souvislosti např. opuštěný pískovcový lom na Střekově či menší pískovna v bočním údolí Podlešínského potoka u Kaňovského vodopádu. V obdobné pozici jsou ovšem odhaleny i další svrchnokřídové výchozy, vyskytující se v nemalém počtu dále po směru toku Labe. Hned v prvním zúženém profilu, kde se Labe prořezává trachytovou intruzí a kde rozděluje jednotný monolit na Mariánskou skálu a Kamenný vrch, jsou v areálu ústecké ZOO dokumentovány kontaktně ovlivněné slínovce, do kterých se lakolitická intruze původně vtlačila. V úsecích, kde se Labe přece jen trochu rozevírá, jsou výchozy křídových sedimentů již rozsáhlejší, přičemž jsou reprezentovány jak odkryvy pískovců, tak i odkryvy slínovců a vápenců. Tyto jemnozrnné sedimenty jsou ve zdejší části labského průlomu geologicky nejstarší.

V nadloží druhohorních sedimentů se vyskytují efuzivní a explozivní vulkanity, petrograficky reprezentované čedičovými a trachytickými horninami. Jejich úložné poměry a specifické litologické vlastnosti rozhodují o pestrosti zastoupených vulkanických tvarů a bezprostředně se promítají do výsledné modelace antecedentně založeného údolí. Z vytvořených tvarů jsou morfologicky nápadné zejména neovulkanické suky, existenčně vázané na odolnější podpovrchové intruze. Ukázkovým příkladem takové selektivní modelace je především mohutná žíla Vrkoče v blízkosti střekovského zdymadla - dnes až 100 m dlouhý skalní hřeben vybíhající z levého údolního svahu kolmo k údolí.

V prostoru bezprostředně určeném pro výstavbu OC se nenachází žádné ložisko nerostných surovin ani zde není poddolované území.

Kvartérní kryt konkrétního prostoru výstavby je v podstatě bez kvalitnější orniční vrstvy, nacházejí se zde světle hnědé hlíny cca 2 cm, pod nimiž jsou navážky cca 2 m. Pod touto vrstvou je uloženo  souvrství jílovitopísčitých hlín. Hlíny mají v povrchové zóně pevnou konzistenci a ojediněle obsahují štěrkovou příměs. Mocnost těchto hlín není nijak výrazná a byla registrována především mezi ulicí Varšavská a Děčínská, Štěrky byly zastiženy kontinuálně ve všech sondách a to v hloubkách 2,5 – 3,0 m. Štěrky mají hrubý charakter s hlinitou až písčitohlinitou výplní.

V zájmovém území se nevyskytují geologicky chráněné fenomény.

Geologická stavba území nemá negativní vliv na plánovanou stavbu, ani stavbou nedojde k negativnímu geologickému ovlivnění okolí.

Z hlediska seismicity se jedná o stabilní území. Tektonické riziko je minimální a nejsou  nutná žádná zvláštní opatření.

Fauna a flóra

Zájmové území se nalézá v květenné oblasti  - středoevropská teplomilná květena (panonská ).

Orientační biologický průzkum dotčené lokality byl prováděn v rámci místních šetření na jaře 2011 s tím, že pro biologické hodnocení  byly použity i podklady, které zpracovatel oznámení získal z biologického průzkumu celé širší lokality v souvislosti s jinými akcemi od r. 2004.

Celá široká oblast Podkrušnohoří je poznamenána povrchovou těžbou hnědého uhlí a energetickým a chemickým průmyslem.

V místech, kde se zachoval původní porost,  se nacházejí pozůstatky dubohabřin, které v minulosti pokrývaly převážnou část celého ústeckého regionu.  Ve stromovém patře převládá dub zimní ( Quercus petraea), hojně se vyskytuje javor mléč ( Acer platanoides ), habr obecný (Carpinus betulus ) a lípa srdčitá ( Tilia cordata ), na vlhčích stanovištích  roste lípa velkolistá (Tilia platyphylos ), dub letní ( Quercus robur ), jasan ztepilý ( Fraxinus exelsior) javor klen (Acer aseudoplatanus ) a javor mléč ( Acer platanoides). Místy jsou zastoupeny také  náročnější listnaté dřeviny, např. bříza bělokorá (Betula pendula ) či jeřáb ptačí ( Sorbus aucuparia )  V prosvětlených porostech se nachází dobře vyvinuté keřové patro  tvořené mezofilními druhy opadavých listnatých lesů  - např. bez černý ( Sambucus nigra ) a růže šípková ( Rosa canina ). Původní vegetace se však v oblasti nachází pouze sporadicky, u většiny zalesněných ploch se jedná o rekultivované plochy či doprovodnou zeleň dopravních koridorů se záměrnou výsadbou modřínu, smrku, břízy a topolu.

V prostoru OC Ústí nad Labem – Střekov  se žádný významný biotop nevyskytuje. Převážnou část ploch tvoří náletové porosty travin. Keře a dřeviny se nalézají jednotlivě po ploše, případně v malých skupinkách, většinou při chodnících  a komunikacích. Jsou částí tvořeny spontánně vzniklou  náletovou zelení a částí pozůstatky původní zeleně předzahrádek, zahrad, případně dvorů bývalých domů. V minulosti nebyly odborně ošetřovány  a jsou poškozovány mechanicky, zejména vandalismem.   Ve velkém množství případů se jedná o stromy se dvěma nebo více kmeny.

Botanika

Při orientačním biologickém průzkumu a dendrologickém průzkumu lokality byly zjištěny následující dřeviny :

topol černý				-	Populus nigra

topol osika				-	Populus tremula

bříza bělokorá				-	Betula pendula

vrba jíva				-	Salix Carpea

trnovník akát				-	Robinia pseudacacia

bez černý				-	Sambucus nigra

jabloň xx				-	Malus xx

Lokalizované stromy jsou v současné době v různém zdravotním stavu. V době provádění průzkumu byly všechny stromy životaschopné,ale s projevujícím se různým stupněm chřadnutí, ať již z důvodů klinických ( sucho ) nebo dle jednotlivých druhů ( zejména topol, vrba, akát ) v důsledku jejich stáří  a zdravotního stavu.

Celkový habitus jednotlivých exemplářů odpovídá dlouhodobě neprováděné údržbě a změnám v důsledku vandalismu. Na kmenech byly nalezeny různě velké rány  po odlomení větví a mechanickém poškození. Zejména v místech starších poranění se projevuje působení houbových patogenů.

Vzrůstově se jedná o stromy dosahující výšky v rozpětí 5 – 24 m, převažující výška je však cca 10 m.

Základní dendrologický průzkum lokality byl proveden  firmou  JUROS s.r.o., Praha v květnu 2011.  Tento dokument je přílohou č. 5 tohoto oznámení.

V bylinném patře se nejčastěji vyskytují druhy:

kuklík městský			-	Geum urbanum

vesnovka jarní				-	Cardaria draba

merlík všedobr			-	Chenopodium bonus-henricus

bršlice kozí noha			-	Aegopodium podagraria

popenec břečťanovitý			-	Glechoma hederacea

rozrazil laločnatý			-	Veronica sublobata

# pelyněk černobýl 			-	Artemisia vulgaris

kontryhel obecný			-	Alchemilla  vulgaris

- Žádný zde nalezený druh není chráněn podle Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.

- Podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka F. [ed.]  2001) nebyl v zájmovém území zaznamenán žádný taxon.

Zoologie obratlovců

Obratlovci byli sledováni v prostrou výstavby orientačně poslechově a vizuálně zejména při přeletu, v okolí Střekova  byl v průběhu let  2007 – 2011 zjištěn výskyt následujících druhů ptáků:

žluna zelená				-	Picus viridis

hrdlička zahradní			-	Streptopelia decaocto

sedmihlásek hajní			-	Hippolais icterina

pěnice slavíková			-	Sylvia borin

sýkora koňadra			-	Parus major

sýkora modřinka			-	Parus caeruleus

zvonek zelený				-	Carduelis chloris

kos černý				-	Turdus merula

straka obecná				-	Pica pica

vlaštovka obecná			-	Hirundo rustica

kachna divoká				-	Anas platyrhynchos

labuť velká				-	Cygnus olor

racek chechtavý			-	Larus ridibundus

- Jeden ze zjištěných druhů ptáků je zařazen mezi zvláště chráněné druhy živočichů :

  - vlaštovka obecná (Hirundo rustica )

- Tento druh v prostoru výstavby nehnízdí, do území pouze příležitostně zaletuje a výstavbou obchodního centra nebude nepříznivě zasažen jeho biotop či přímo dotčena jeho  populace.

- Z obojživelníků a plazů zde nebyl zjištěn žádný druh

Při orientačním biologickém průzkumu v této konkrétní lokalitě na stanovištích určených  pro výstavbu byl sice nalezen jeden taxon  chráněný podle Zákona České národní rady č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ovšem tento druh není na daný prostor přímo vázán ( územím pouze  přeletuje ) a realizací záměru nebude jeho populace nijak dotčena.

Ekosystémy

Ekosystém sledované lokality není nijak významný. Jedná se o plochy porostlé výrazně rudeálními taxony  s převážně náletem dřevin.

Při plánované výstavbě obchodního centra  bude tedy potřebné odstranění stávajícího travního pokryvu a  kácení cca 25 ks vzrostlých dřevin.  I přes její víceméně spontánní vznik, dlouhodobě neprováděnou údržbu poškození a zhoršený zdravotní stav, plní částečně v lokalitě svoji funkci.  Stavebním řešením vymezeného území bude provedena zpětná úprava do podoby městské zástavby, která se v první fázi realizace promítne úbytek zeleně v souvislosti s jejím prováděním. Proto bude nutné v rámci projektové přípravy , ale zejména stádiu realizace, zajistit i řešení zeleně  jako základu pro vznik zdravého životního prostředí s garantovanou estetickou hodnotou.

Před zahájením stavebních prací bude podána žádost odpovědnému orgánu ochrany přírody o povolení ke kácení.

Dá se předpokládat, že největší negativní dopad na nejbližší ekosystémy budou mít práce spojené se zemními pracemi a dále dopravou materiálu. Tyto práce však jsou poměrně malého rozsahu a krátkodobého charakteru ( cca  6  týdnů ) a do stability ekosystému se výrazněji nepromítnou.

Ochranná pásma

Prostor realizace záměru  se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod ani v ochranném vodárenském pásmu.

Ochranná pásma stávajících IS budou respektována.

Biokoridor

Sledovaná lokalita se nachází v 2 km pásmu ochranné zóny nadregionálního biokoridoru Labe.  Pro tuto oblast nejsou definována žádná zvláštní ochranná opatření.

Architektonické a historické památky, archeologická naleziště

Přímo v uvažovaném prostoru stavby nejsou žádné architektonické ani historické památky. Při výstavbě objektů se nepředpokládá objevení žádného archeologického naleziště.

Nejbližším historickým objektem je kostel Nanebevzetí P. Marie a klášter sv. Vojtěcha.

Dominantou lokality je Mariánský most otevřený v roce 1998. Most roku 1999 získal Cenu Evropské asociace ocelových konstrukcí ( ECCS ) European Steel Design Awards. Mezinárodní asociace pro mosty a stavební inženýrství zařadila ústecký Mariánský most krátce po jeho dokončení mezi 10 nejlepších staveb světa posledního desetiletí.

Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci

Dle vyjádření  odboru územního plánování Magistrátu města Ústí nad Labem je stavba „Obchodní centrum Ústí nad Labem – Střekov“ v souladu s platnou územně plánovací dokumentací města Ústí nad Labem  ( příloha č. 3 tohoto oznámení ).

3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

Sledované území je v současné době zatěžováno obdobně jako podobné velké městské aglomerace. V nedávné minulosti bylo toto území z hlediska ovzduší nejznečištěnější lokalitou republiky. Po masivním odsíření podkrušnohorských elektráren a okolních průmyslových podniků ( zde hraje jistou roli také útlum či likvidace některých podniků ) se stav podstatně zlepšil, ovšem v posledních několika letech byl zaznamenán setrvalý trend zvyšování znečištění ovzduší prachovými emisemi.

Konkrétní lokalita je dlouhodobě zatěžována především dopravou po okolních komunikacích. Nacházejí se zde jak průmyslové podniky, tak objekty státní správy, drobné provozovny i obytné objekty.

Výstavbou ani následným provozem obchodního centra nedojde ke zvýšení zatížení sledovaného území nad únosnou míru. Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí představované ovzduším, půdou, vodou, hlukem a dalšími fyzikálními faktory nepřekračují únosnou míru.

Realizací výstavby OC  nedojde k zásahům, které by významným způsobem narušily stávající stav životního prostředí. Stávající situace se výrazně nezmění.

Z hlediska zatížení území lze  uvedenou akci hodnotit jako únosnou.

## ČÁST  D

# KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVU ZÁMĚRU

## NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

- Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Zdravotní rizika

Zdravotní rizika patří k nejzávažnějším charakteristikám životního prostředí a v podstatě i životní úrovně.

Zdravotní stav posuzované oblasti  patří  v příčinných souvislostech ke znečištěnější  oblasti severozápadního regionu. V blízkosti se nachází několik velkých zdrojů znečišťování ovzduší a silniční a železniční koridory, které mají značný vliv na kvalitu životního prostředí.

Při stavebních pracích na výstavbě jednotlivých objektů nebude docházet k podstatnému ovlivnění životního prostředí emisemi ani hlukem z provozu stavební mechanizace. Hlučné stavební práce budou poměrně krátkodobé. Případný negativní vliv na životní prostředí tedy bude také jen krátkodobý a bude se týkat pouze nejbližšího okolí stavby.

Lze proto konstatovat, že :

na zdravotní stav obyvatel působí celkové znečištění regionu ve větší míře než lokální zdroj, který je touto dokumentací hodnocen.

V průběhu výstavby je však třeba využít všech možných opatření k minimalizaci emisí škodlivin z provozu stavebních strojů do ovzduší, zejména znečišťování vozovek.

Ekonomické a sociální důsledky

Výstavba obchodního centra ve Střekově znamená možnost zvýšení počtu návštěvníků této oblasti, kteří budou využívat novou i stávající infrastrukturu v blízkosti.

Rozšíření možnosti nákupů pro obyvatele lze také chápat jako přínos.

Pro provoz obchodního centra se počítá se zřízením cca 60  stálých pracovních  míst.

Narušení faktoru pohody

V období stavebních prací při výstavbě obchodního centra pravděpodobně dojde  k určitému zvýšení hlučnosti, eventuálně i prašnosti v blízkosti stávající zástavby zejména v souvislosti s průjezdy vozidel a stavební techniky potřebné pro realizaci záměru. Toto působení ovšem bude poměrně krátkodobé. Při zvýšení této zátěže však nedojde  k překračování nejvyšších přípustných hodnot stanovených příslušnou legislativou.  Práce budou probíhat pouze v denní době.

Vlastním provozem obchodního centra nedojde k žádné významné změně stávajícího stavu životního prostředí. Náhradou za pokácené vzrostlé stromy bude investorem v případě vzneseného požadavku orgánem ochrany přírody provedena výsadba určeného počtu místně identických dřevin na místě daném OOP.

Provozními a organizačními opatřeními lze případné ovlivňování značným způsobem eliminovat. Lze konstatovat, že  vhodným přístupem k ochraně  životního prostředí ze strany investora i dodavatele stavby lze narušení faktorů pohody podstatně minimalizovat na přijatelnou míru.

- Vliv na ovzduší a klima

Plynné emise

Plynné emise z provozu stavebních mechanismů  v prostoru stavby nebudou, vzhledem ke vzdálenosti prostoru od koncentrované zástavby Ústí nad Labem, převládajícímu směru větru a značnému přirozenému provětrávání prostoru stavby, významně ovlivňovat kvalitu ovzduší širšího okolí. Nejbližší obytné objekty jsou vzdáleny od hranice staveniště cca 20 m, při nepříznivých povětrnostních podmínkách ( bezvětří, sucho ), mohlo by se však  i zde projevit mírně zvýšené znečištění ovzduší. Bylo by však časově omezené a krátkodobé.

Největší zatížení pro nejbližší okolní životní prostředí budou představovat zemní práce a   doprava betonu a  stavebních konstrukcí.  Toto působení však nebude nepřetržité a bude poměrně  krátkodobé  ( cca 3 – 4 týdny ).

Vlastním provozem  OC nebude docházet ke vzniku žádných plynných emisí.

Tuhé emise

Tuhé emise se projevují především ve formě prachu, který by mohl vzniknout při stavební činnosti v prostoru stavby. Vzhledem ke vzdálenosti tohoto prostoru od koncentrované obytné zástavby a převládajícímu směru větru  není pravděpodobné, že by úroveň prašnosti  výrazně ovlivnila kvalitu ovzduší v Ústí nad Labem. Mírně ovlivněno by mohlo být v případě nepříznivých povětrnostních podmínek životní prostředí v bezprostředním okolí stavby.

Při výjezdu nákladních automobilů z prostoru výstavby na veřejné komunikace může dojít ke znečištění těchto komunikací. Zemina odpadlá od kol automobilů se po zaschnutí může stát liniovým zdrojem znečištění ovzduší.  Provozovatel je však ze zákona o provozu na pozemních komunikacích povinen zajistit očištění kol motorových vozidel, případně následné očištění vozovky od nanesené zeminy.

Případné zvýšení prašnosti na místních komunikacích je časově omezené.

Vlastním provozem obchodního centra nedojde k významnému negativnímu ovlivňování kvality ovzduší v okolí.

Vliv na klima

Změny vzniklé výstavbou a následným provozem obchodního centra  se do sféry proměn životního prostředí nepromítnou.

- Vlivy na hlukovou situaci a event.další fyzikální a biologické charakteristiky

V průběhu výstavby nelze vzhledem ke vzdálenosti pohybu mechanizmů od koncentrované obytné zástavby, typům stavebních strojů  a jejich počtu,  předpokládat překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A v chráněném  venkovním prostoru staveb.

Vliv hluku z vlastního provozu obchodního centra  na hlukovou situaci v okolní zástavbě lze charakterizovat jako nevýznamný.

- Vlivy na povrchové a podzemní vody

Stavba významně neovlivní charakter odvodnění oblasti. Povrchová voda se nevyskytuje ani na jednom staveništi. Založení stavby se předpokládá plošné na krátkých pilotech.

Vzhledem k charakteru zájmového prostoru, založení stavby  a charakteru provozu OC není tedy pravděpodobné, že by mohlo dojít ke  změně charakteru odvodnění daného území a k narušení vodního režimu.

5.   Vlivy na půdu

Vliv na rozsah a používání půdy

Výstavba obchodního centra  bude mít určitý  vliv na rozsah a užívání půdy – pozemky určené pro výstavbu jsou vedeny k KN jako ostatní plocha. Jedná se o v podstatě  nevyužívané plochy v zástavbě, vzniklé po demolici bývalých objektů.

Bude se jednat celkem o zábor 16 580 m2.

Vliv stavby na rozsah a používání půdy je tedy nevýznamný. Na žádném ze stavenišť se nenachází souvislá orniční vrstva, kterou by bylo nutno skrýt a případně deponovat mimo staveniště. Dojde pouze ke skrývce drnové vrstvy. Část výkopové zeminy bude použita pro vyrovnání terénu. Nepotřebná výkopová zemina bude z prostoru výstavby odvezena na nejbližší deponii.

Znečištění půdy

Ke znečištění půdy může dojít pouze v období výstavby a to při havárii některého ze stavebních strojů či nákladních automobilů, případně při úniku pohonných hmot či mazadel z těchto mechanismů. Toto možné znečištění půdy  by bylo nutné likvidovat v souladu s platnou legislativou.

V době provozu OC budou povrchy zpevněny a plochy parkovišť budou vybaveny ORL.

Vliv na stabilitu a erozi půdy

Výstavba obchodního centra ani jeho provoz  nebude mít výrazný negativní vliv na stabilitu a erozi půdy. Před zahájením stavby bude provedena skrývka drnového pokryvu ploch a vyrovnání terénu. Dojde ke zpevnění převážné části prostoru – s výjimkou  2 320 m2 určených pro nové zelené plochy, na kterých bude provedena také výsadba místně identické vzrostlé zeleně.

6.    Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Změny hydrogeologických charakteristik

Výstavba ani vlastní provoz OC nebude mít vliv na horninové prostředí ani neovlivní hydrogeologii dané lokality.

Vlivy na chráněné části přírody

Prostor výstavby se nachází v CHKO České středohoří.  Jednotlivé stavby jsou poměrně malého rozsahu a jsou projektovány tak, aby byl minimalizován jakýkoliv možný negativní vliv na životní prostředí tohoto prostoru.

Na základě provedené fyzické kontroly daného stanoviště a na základě orientačního  biologického průzkumu  lze konstatovat, že se v  prostoru určenému pro výstavbu   v současné době nenacházejí žádné chráněné části přírody.

- Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Vlivy na flóru  a faunu

Vliv realizace záměru na rostliny a živočichy lze rozdělit na vlivy přímé a vlivy nepřímé.

Vlivy přímé:

-     fyzická likvidace části populací a společenstev v místech prováděných stavebních  prací

- rušení vlivem stavebních prací

Vlivy nepřímé:

- dočasná změna hydrologických poměrů v blízkosti prováděných výkopů

-   otevření stávajících společenstev pro expanzi nepůvodních synantropních druhů rostlin

Období výstavby bude  mít vliv na místní  biotop v místě stavby, bude v podstatě celý odstraněn. Jedná se však pouze o rudeální porost s náletem dřevin.  Jejich kácení bude provedeno mimo vegetační období.

Nelze vyloučit, že hlukovými či  prachovými emisemi mohou být rušeni ptáci případně hnízdící v okolních prostorech ( např. na budovách ). Při biologickém průzkumu nebylo zjištěno přímo v prostoru výstavby žádné hnízdiště ptáků. Při vhodné organizaci práce je možné tento negativní vliv výrazně eliminovat – tj. nenechávat zbytečně běžet motory mechanizace a vozidel naprázdno, pohybovat se pouze co nejblíže vlastního staveniště, práce omezit na nezbytně nutnou dobu apod.

Hlučné stavební práce -  zejména terénní úpravy a hloubení základových jam budou provedeny v průběhu několika týdnů. Výkopová zemina ze základů  bude z převážné části použita pro vyrovnání terénu, zbývající část bude odvezena na nejbližší deponii.

V době výstavby se přímo v prostoru výstavby nebudou vyskytovat vyšší obratlovci, pouze ptáci, případně hlodavci, kteří však jsou schopni se postupně  na zvýšený hluk adaptovat.

Vlivy na ekosystémy

Vlivy výstavby a následného provozu „Obchodního centra Střekov“ na kvalitu současného ekosystému předmětného území jsou nevýrazné, ekologická soustava zůstane zachována.

Vyhodnocení možných střetů se zájmy ochrany přírody jsou shrnuty v následující tabulce :

Tabulka vyhodnocení možných střetů se zájmy ochrany přírody

| velkoplošné chráněné území | maloplošné zvláště chráněné území | NATURA 2000 Ptačí oblast | NATURA 2000 evropsky významná lokalita | zvláště chráněné druhy rostlin | zvláště chráněné druhy živočichů |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ano | ne | ne | ne | ne | ne |

8.    Vlivy na krajinu

Při hodnocení vlivu jakékoliv stavby na krajinu jsou směrodatné zejména dálkové pohledy do prostoru. V případě sledovaného záměru  v podstatě nedojde k žádné výrazné změně, neboť stavba OC se nachází v plně antropogenizované části obce.

Realizací záměru dojde k určité změně místní topografie. Volné plochy budou nahrazeny komerčními objekty a parkovišti. Vjezdy na parkoviště budou napojeny na stávající komnikace.

Vzhledem k lokalizaci stavby do městského prostředí nedojde k žádnému vlivu na krajinu.

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Výstavba ani provoz obchodního centra nemá žádný vliv na hmotný majetek ani kulturní památky.

II.      Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

Vliv na dopravu

Z hlediska okolních obcí a komunikací jimi procházejících nebude docházet vlivem výstavby a provozu OC k jejich významným změnám. Některé komunikace budou mírně rozšířeny a bude provedeno nové dopravní značení. V době stavby budou k dopravě stavebního materiálu budou využívány veřejné komunikace. Dojde také k dočasnému omezení dopravy.

Průjezdy osobních vozidel budou mít určitý vliv na zvýšení dopravní zátěže po okolních komunikacích. Toto zvýšení je diskutabilní, neboť nelze předpokládat, že dojde k nárůstu odpovídajícímu kapacitě parkovišť, spíše lze konstatovat, že motoristé projíždějící touto lokalitou odbočí do OC a využijí jeho služby. Vzhledem k počtu průjezdů těchto vozidel a současnému provozu   nebude toto navýšení  výrazné.

Vliv navazujících souvisejících staveb a činností

Výstavba ani následný provoz obchodního centra  nebude mít vliv na další stavby v části města Ústí nad Labem - Střekov.

Rozvoj navazující infrastruktury

V infrastruktuře nedojde k žádným významným změnám. Obchodní centrum bude napojeno na veřejný vodovod, kanalizační řad, veřejnou síť el. energie a horkovod. Bude realizováno nové osvětlení parkovisť a veřejné osvětlení.

Vliv na estetické kvality území

Realizace obchodního centra by významně přispěla ke  zkvalitnění estetického vnímání této lokality. Neudržované plochy v centru zástavby nepůsobí nijak esteticky. Se stávající zástavbou bude utvořen urbanistický upravený celek s udržovanými plochami zeleně.

Vliv na rekreační využití krajiny

Rekreační využití  krajiny  v tomto regionu je v letním období převážně formou pěší turistiky či cykloturistiky. Podél Labe prochází cyklostezka č.2 (Praha – Hamburk, Labská stezka - Elberadweg), která je součástí evropského systému cyklotras.

Přímo prostor výstavby OC není nijak významně  rekreačně využíván. Ojediněle byl prostor využíván jako stanoviště  cirkusů.

Biologické vlivy

Před vlastní realizací stavby dojde k odstranění celého biotopu všech tří ploch vč. vzrostlých dřevin. Tento negativní vliv bude krátkodobý, neboť součástí záměru je realizace nových travnatých ploch i výsadba náhradní vzrostlé zeleně a jejich následná údržba.

V období výstavby OC bude docházet k ovlivňování ovzduší emisemi výfukových plynů, prachem a hlukem. Vzhledem ke vzdálenosti nejbližší  koncentrované obytné zástavby  a převládajícímu směru proudění vzduchu lze předpokládat, že ve většině stavů rozptylových podmínek nebude docházet k  ovlivňování kvality ovzduší v okolí souvislé obytné zástavby nad únosnou míru.

Po  ukončení  prací dojde k asanaci terénu a  postupné stabilizaci  biotopu na nových plochách zeleně.

Vliv hluku

Vliv hluku při výstavbě

V průběhu výstavby není hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,s  pro hluk ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru staveb překročen

Vliv hluku při provozu

Po dokončení stavby nedochází k překročení hygienického limit pro chráněný venkovní prostor staveb v denní době – provoz Obchodního centra Střekov je uvažován pouze v denní době.

Po realizaci stavby nedochází v konkrétních výpočtových bodech č.1 a 3 (ulice Národního odboje) k výrazné změně stávající hlukové situace, v ulici Mánesova dojde k hodnotitelné změně hlukové situace z dopravy, limit však překročen není.

Vliv záření

Při výstavbě obchodního centra  nebudou použity materiály, které by mohly být zdrojem emitujícím radioaktivní záření.

Při některých montážních pracích bude při svařování el. obloukem docházet k emisi ultrafialového a infračerveného záření. Toto působení však bude jen krátkodobé a nebude mít vliv na okolní životní prostředí.

Při provozu obchodního centra nebude docházet ke vzniku nebezpečného elektromagnetického záření.

Jiné ekologické vlivy

Z charakteru posuzované činnosti lze předpokládat, že nedojde ke vzniku jiných ekologických vlivů, než je uvedeno v tomto „Oznámení“.

Velkoplošné vlivy v krajině

V návaznosti na daný prostor a charakter posuzované činnosti nedojde výstavbou ani provozem obchodního centra k žádné změně, kterou lze chápat jako dotváření charakteru krajiny, zejména vezmeme – li v úvahu lokalizaci stavby uprostřed zástavby.

Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Vzhledem k popsanému rozsahu prací v období výstavby obchodního centra bude docházet  k částečnému a časově omezenému  ovlivňování životního prostředí v blízkosti dopravní trasy pro  mechanizmy používané pro stavbu.

Provoz obchodního centra částečně ovlivní hlukovou či imisní situaci pouze venkovního prostředí nejbližších obytných objektů v ulici Mánesova.

Zasažené území je minimální.

Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Uvedený prostor se nachází v dostatečné vzdálenosti od státní hranice s SRN , nelze předpokládat  jakýkoliv nepříznivý vliv, který by tuto hranici přesáhl. Stavba bude mít vliv pouze na své nejbližší okolí.

- Charakteristika enviromentálních rizik při možných haváriích a nestandardních

stavech

Při vlastní výstavbě se v zájmovém území budou pohybovat stavební stroje. V případě netěsnosti v palivové soustavě může dojít k úkapům, případně i k většímu úniku nafty z vozidla. Tyto úniky je třeba bezprostředně zlikvidovat např. sorbetem ( Vapex ), případně odtěžením zasažené zeminy a její odbornou likvidací. Obdobná situace je i v případě úkapů oleje, jak z převodových skříní, tak i z hydraulické soustavy. Jiné riziko v období výstavby je nepravděpodobné.

Při provozu OC by se dalo uvažovat pouze  o případném požáru jako havarijní situaci. Objekty budou vybaveny vnitřními rozvody pro hydranty, také venkovní plochy budou vybaveny hydranty pro venkovní hašení.

IV.    Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci   nepříznivých vlivů na životní prostředí

Technická zařízení, která budou tvořit technologické vybavení obchodního centra  musí být řešena v souladu s předpisy a normami (hluk, bezpečnost) platnými v ČR.

Technická a organizační opatření

a) fáze projektové dokumentace :

1.  v předstihu zajistit u dotčeného orgánu ochrany přírody  povolení ke kácení

- v časovém harmonogramu toto kácení  provést mimo vegetační období

3.  určit deponii zeminy a tím trasu nákladních vozidel odvážejících výkopovou zeminu z místa

výstavby

4.  při  řešení  vzduchotechniky  v žádném případě  nesměrovat výduchy  směrem  k  obytné zástavbě v ul. Mánesova

5.  věnovat zvýšenou pozornost odhlučnění instalované vzduchotechniky, včetně opatření proti přenosu chvění

b) fáze výstavby

1.  v případě potřeby v době zemních prací při nepříznivých povětrnostních podmínkách provádět zkrápění ploch, kde by mohlo dojít k nadměrnému vzniku prachových emisí

2.  pro vyloučení rizika  vlivu na kvalitu spodní vody je nutno při výstavbě pravidelně kontrolovat technický stav mechanismů. Na ploše stavby  neskladovat látky škodlivé vodám

včetně   PHM.

3.  stání vozidel zajistit na zpevněných plochách. V případě zjištění netěsností v palivové soustavě může dojít k úkapům, případně i k úniku nafty z vozidla.  Tyto úniky je třeba bezprostředně zlikvidovat.

4.   v průběhu výstavby kontrolovat technický stav vozidel z hlediska hlučnosti

5.   organizačně omezit dobu provozu hlučných mechanismů na nezbytně nutnou dobu

6.   u vozidel vyjíždějících  z prostoru výstavby na veřejnou komunikaci je třeba kontrolovat,

případně i očistit pneumatiky  tak, aby nedocházelo k znečišťování vozovky

7.   u vozidel je třeba dbát i o dobrý technický stav z hlediska plynných emisí (kouřivost)

8.   smluvně zabezpečit likvidaci vzniklých odpadů ze stavby oprávněnými subjekty

c) fáze provozu

1.   smluvně zabezpečit likvidaci vzniklých odpadů   oprávněnými subjekty

2.   v zimním období kontrolovat množství sněhu na střechách a zajišťovat jeho včasné odstranění

- měřením ověřit hlukovou situaci v chráněném venkovním prostoru obytné zástavby

- pravidelně provádět školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO

- zajistit pravidelné kontroly elektroinstalace

- zajistit pravidelnou kontrolu účinnosti lapačů tuků v potravinářském provozu

- zajistit kontrolu účinnosti ORL

V.       Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích podkladů při hodnocení vlivů

Podklady o stávajícím a výhledovém stavu životního prostředí byly získány z:

-    informací zadavatele

- ročenek životního prostředí České republiky

- výsledky sčítání dopravy provedeného ŘSD v roce 2010

- aktuální mapy

- leteckého snímku

- projektové dokumentace „Obchodní centrum Ústí nad Labem - Střekov“

- Územní systém ekologické stability - mapové podklady – územně-technický podklad

- Nadregionální a regionální ÚSES ČR pořízený ministerstvem pro místní rozvoj v roce 1996

- Nařízení vlády č.148/2006 Sb. o Ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

-    osobní rekognoskací terénu v prostoru předpokládané výstavby

Metody prognózování vycházely

- ze statistických údajů a jejich extrapolací

- z dlouhodobého vývoje faktorů životního prostředí v  regionu

- z kritické analýzy a zhodnocení všech analytických faktorů

Zpracovatel  oznámení dále vycházel ze znalostí procesů ovlivňujících současný stav a jejich průběh s určením předpokládaných postupů působení na jednotlivé složky a subsystémy životního prostředí.

VI.     Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování dokumentace

Úroveň oznámení závisí vždy na kvalitě a hodnověrnosti podkladů získaných od oznamovatele, případně na kvalitě podkladů, které může dále zpracovatel získat nebo sám zpracovat.

Nebyly shledány žádné nedostatky, které by zpochybňovaly hodnověrnost podkladových materiálů použitých při zpracování „Oznámení“.

Z neurčitostí je možno uvést neznalost přesného počtu a typů stavební mechanizace, která bude nasazena při výstavbě OC na jednotlivých staveništích, trasu nákladních vozidel na deponii zeminy, přesný harmonogram prací, případně neznalost  kvality  stávajícího ovzduší .

Tyto neurčitosti by však neměly radikálním způsobem změnit závěry o vlivu výstavby obchodního centra.

ČÁST  E

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Záměr byl investorem předložen bez  variantních řešení.

ČÁST  F

ZÁVĚR

Systém posuzování vlivů připravovaných staveb, jejich změn a změn v jejich užívání, činností, technologií, výrobků, rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí (E.I.A.) patří mezi významná preventivní opatření v oblasti ochrany životního prostředí.

Cílem posuzování je vyhodnotit předpokládané přímé i nepřímé důsledky navrhované lidské aktivity na životní prostředí již ve fázi záměru (před jejich realizací).

Tento proces má prokázat, že zamýšlená aktivita významně negativně neovlivní životní prostředí, a že je z hlediska životního prostředí únosná pro danou lokalitu.

Podle § 11 zák. č.17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů, nesmí být území zatěžováno lidskou činností nad míru únosného zatížení.

Únosné zatížení je takové zatížení území lidskou činností, při kterém nedochází k poškozování životního prostředí, zejména jeho složek, funkcí ekosystémů nebo ekologické stability (§ 5 zákona o životním prostředí).

Poškozováním životního prostředí je zhoršování jeho stavu znečišťováním nebo jinou lidskou činností nad míru stanovenou zvláštními předpisy (§8 zákona o životním prostředí).

Stavba – „Obchodní centrum Ústí nad Labem - Střekov“ představuje výstavbu tří samostatných obchodních objektů s parkovišti.

Po zvážení všech aspektů uvedených v tomto oznámení lze konstatovat, že výstavba a provoz  Obchodního centra je realizovatelná za splnění územně plánovacích, technických a kompenzačních opatření uvedených v tomto oznámení.

V souvislosti s výstavbou nedojde ke zhoršení stavu jednotlivých složek životního prostředí nad míru stanovenou zvláštními předpisy.

ČÁST G

###### VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Záměrem investora je vybudování obchodního centra, který počítá se stavbou tří samostatných dvoupodlažních objektů ( SO 101, SO 102, SO 103 ), v prvním podlaží bude umístěna prodejna potravin a specializované prodejny, určené k prodeji elektrospotřebičů, obuvi, textilu, podlahových krytin, drogerie apod. Obecně se jedná o provozovatele typu Deichman, Takko, Okey, Sportisimo, Dm, Jysk atd.

V druhém nadzemním podlaží všech objektů budou situované prostory pro administrativu. Součástí stavby budou veškeré objekty zajišťující napojení na potřebné energie, kanalizaci, vodovod, komunikace, parkovací stání a konstrukce pro reklamní plochy.

Celková kapacita parkovišť bude 214 parkovacích stání.

Stavba se bude nacházet v Ústí na d Labem, části Střekov v sousedství budov Krajského a Okresního soudu. V současné době jsou vybrané plochy volné, neudržované, s rudeálním bylinným patrem a několika  vzrostlými dřevinami.

Na základě provedeného biologického vyhodnocení sledované lokality lze konstatovat, že provoz posuzované stavby nebude mít na okolní životní prostředí výrazný negativní vliv. V prostoru výstavby nebyl nalezen žádný taxon, který je dle Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. zařazen mezi zvláště chráněné druhy. Při přeletu byl sledován jeden chráněný druh (  vlaštovka obecná ), který však nebude realizací záměru nijak dotčen.

Při výstavbě OC dojde ke kácení stávajících cca 25 ks vzrostlých dřevin. V předstihu bude zažádáno u dotčeného orgánu ochrany přírody o povolení ke kácení. Součástí projektové dokumentace je návrh ploch určených k zatravnění a výsadbě vzrostlé místně identické zeleně.

Při vlastní výstavbě bude hlukem a prašností ovlivněno ( zejména související dopravou ) pouze nejbližší životní prostředí.  Doprava související s výstavbou bude probíhat po stávajících komunikacích.

Závěrem lze konstatovat :

- předmětná stavba je realizovatelná ekologicky šetrným způsobem

- z hlediska vlivů na systém životního prostředí je únosná

Při výstavbě  ani vlastním provozu Obchodního centra nedojde k podstatným zásahům do žádné sféry životního prostředí. Předmětná stavba není v rozporu se zákonem ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

## ČÁST H

#### PŘILOHY

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace (ke skutečnostem jiným a novým vzhledem k oznámení) a dále například přílohy mapové, obrazové a grafické – příloha č.3

Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžádáno podle § 45 i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.- příloha č. 3

Příloha č. 1	Mapová dokumentace

Příloha č. 2	Technická dokumentace ,Fotodokumentace

Příloha č. 3	Dokladová část

Příloha č. 4	Hluková studie

Příloha č. 5	Dendrologický průzkum

Datum zpracování dokumentace (oznámení ): 26. května 2011

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele dokumentace (oznámení ) a osob, které se podílely na zpracování dokumentace:

Autor: Ing. Eduard Stöhr

- oprávněný zpracovatel

Osvědčení o odborné způsobilosti č.j.16 594/4497/OEP/92

Tel.:+420 476 202 894, mobil:+420 602 417 067

Problematika vlivu hluku :

Ing. Eduard Stöhr

- soudní znalec jmenovaný předsedou Krajského soudu v Ústí n. L. dne 26.8.1991 zn. Spisová Spr. 3346/91 v oboru Technické obory různé – specializace měření a hodnocení hluku v životním a pracovním prostředí.

Tel.: 476202894, mobil  + 420602417067

Spolupracovali :

Šárka Šitancová

technik ochrany životního prostředí

ECOMOST s.r.o.

Tel: 476 202 894

Dendrologický průzkum :

JUROS s.r.o.

Doudova 544/11, 147 00 Praha 4 - Podolí

Podpis zpracovatele oznámení :